ÍNDICE

| 2. Transmissão da Informação __________________________________________ | 2 |
| --- | --- |
| 2.1. Informação e Sinal _______________________________________________ | 2 |
| 2.2. Analise de Fourier _______________________________________________ | 2 |
| 2.3. Banda Passante __________________________________________________ | 3 |
| 2.4. Capacidade Máxima de Canais ______________________________________ | 3 |
| 2.4.1. Teorema de Nyquist ____________________________________________ | 3 |
| 2.4.2. Fontes de Distorção de Sinais em Transmissão ________________________ | 4 |
| 2.4.3. Ruídos _______________________________________________________ | 4 |
| 2.4.4. Atenuação ____________________________________________________ | 4 |
| 2.4.5. Ecos _________________________________________________________ | 4 |
| 2.4.6. Lei de Shannon ________________________________________________ | 4 |
| 2.5. Multiplexação ___________________________________________________ | 5 |
| 2.5.1. FDM ________________________________________________________ | 5 |
| 2.5.2. TDM ________________________________________________________ | 7 |
| 2.5.3. WDM ________________________________________________________ | 7 |
| 2.6. Modulação _____________________________________________________ | 8 |
| 2.6.1. Modulação em Amplitude ________________________________________ | 8 |
| 2.6.2. Modulação em Freqüência ________________________________________ | 8 |
| 2.6.3. Modulação em Fase _____________________________________________ | 9 |
| 2.7. PCM __________________________________________________________ | 9 |
| 2.8. Hierarquias de Transmissão ________________________________________ | 10 |
| 2.9. Comutação _____________________________________________________ | 11 |
| 2.9.1. Comutação de Circuitos _________________________________________ | 11 |
| 2.9.2. Comutação de Mensagens ________________________________________ | 12 |
| 2.9.3. Comutação de Pacotes __________________________________________ | 12 |
| 2.9.4. Comutação Rápida de Circuitos ___________________________________ | 13 |
| 2.10. Codificação de Sinais ____________________________________________ | 13 |
| 2.10.1. Síncronos ____________________________________________________ | 13 |
| 2.10.2 Assíncronos __________________________________________________ | 14 |
| 2.11. Controle de Erros _______________________________________________ | 15 |

2. TRANSMISSÃO DA INFORMAÇÃO

2.1. Informação e Sinal

O processo de codificação dos símbolos, que descrevem a idéia, em uma forma propícia para a transmissão é o processo pelo qual o remetente produz uma mensagem, utilizando-se de uma linguagem, que poderá então ser transmitida e decodificada pelo receptor.

Comunicação é o ato de transmitir informações.

Sinais nada mais são do que ondas que se propagam através de algum meio físico. Sinais podem, assim, ser representados como uma função do tempo.

Informações estão, em geral, associadas às idéias ou aos dados. Sinais, por outro lado, correspondem à materialização específica dessas informações.

Informações representadas de maneira codificada em bits de informação são chamadas de informações digitais.

Informações que apresentam variações contínuas de amplitude, são usualmente denominamos de analógicas.

Um sinal digital caracteriza-se por pulsos nos quais a amplitude é fixa, com intervalos iguais a T segundos, intervalos de sinalização, durante os quais a amplitude do sinal permanece fixa.

O número de níveis utilizado em sinais digitais não precisa se restringir a dois. Para expressar as possíveis seqüências de dois bits; tem-se o chamado “dibit”. O número de bits codificados por nível é de log2L bits.

O número de intervalos de sinalização por segundo de um sinal digital é o número de bauds deste sinal.

1 baud = log2L bps

Terminologia de Sinais

Pleciócronos - Sinais cuja freqüência é arbitrariamente próxima para uma dada precisão. As fontes dos sinais são distintas e, a longo prazo, divergirão. Todavia suas distintas origens tenderão a fazer com que, de tempos em tempos, haja necessidade de repetir, ou perder quadros para tratar o transbordamento de “buffers”.

Síncronos - Sinais oriundos de uma mesma referência de tempo e com a mesma freqüência.

Assíncronos - Sinais oriundos de fontes independentes, com diferentes freqüências e relações de fase

Isócronos - Sinais que são dependentes de um temporizador uniforme ou que carregam sua própria informação de temporização como parte do sinal.

2.2. Analise de Fourier

Qualquer função periódica g(t) com período T pode ser construída somando um número (possivelmente infinito) de senos e cosenos de diversas freqüências, aonde f=1/T é freqüência fundamental.

Sendo an e bn as amplitudes dos senos e cosenos dos harmônicos de ordem n, então

Esta é a série de Fourier.

Uma função representando um sinal de dados tem duração finita mas pode ser suposta repetindo-se indefinidamente nos intervalos 0 a T, T a 2T, etc.

Integrando a equação entre 0 e T se obtém

Multiplicando-se os dois lados da equação por sen(2kft) e integrando entre 0 e T se obtém

Ou ainda

Analogamente

Uma função g(t) também pode ser expandida em série de Fourier da forma

onde

Convém salientar o significado físico da coeficiente cn que é proporcional à energia do sinal.

A série de Fourier é apropriada para sinais periódicos. Para tratar de sinais não periódicos procura-se estender o processo para período infinito. Define-se a transformada de Fourier da forma

A transformada inversa da função G(f) é a própria função g(t).

A transmissão da informação sob a forma de uma onda ou sinal digital é função de diversas variáveis. Uma das variáveis é o número de mudanças de estado do sinal na unidade de tempo. Outra variável é o número de níveis que são compreendidos no domínio do sinal. Considerando a representação da intensidade, ou nível, do sinal por um número binário, então o número de bits de informação que pode ser transmitido ou representado em um determinado estado é dado por

log2 L		[bits]

Em uma unidade de tempo com b mudanças de estado o número de bits transmitido é dado por

b log2 L		[bits/seg]

Se o intervalo de tempo entre mudanças de estado for T a quantidade de informação transmitida na unidade de tempo será dada por

[bits/seg]

O tempo necessário para transmitir q bits é dado por

[seg]

A freqüência do primeiro harmônico transmitido é igual a

[1/seg]

Em linhas com freqüência de corte igual a W nenhum harmônico com freqüência superior a W será transmitido.

A razão entre a freqüência do harmônico de maior freqüência e a do de menor freqüência é igual a

[seg/seg]

Como o termo genérico da série de Fourier é , pode-se ver que a razão entre a maior freqüência e a menor é n, o número de harmônicos na banda passante.

2.3. Banda Passante

Banda passante de um sinal é o intervalo de freqüências que compõem o sinal. A largura de banda de um sinal é o tamanho de sua banda passante.

Na transmissão de um sinal por um meio físico os componentes das diversas freqüências sofrem perdas de energia distintas, distorcendo o sinal. Existem limites de freqüência a partir dos quais praticamente quase nenhuma potência se transmite. O intervalo compreendido entre estes limites é a banda passante do meio físico.

| Freqüência de Corte (voz), em Hz (W) | 3000 |
| --- | --- |
| Número de níveis (L) | 2 |
| Número de bits (q) | 8 |
| Número de intervalos de sinalização (b) | variável |

Figura 2.1 – Freqüências de corte, número de níveis e de bits

T=q/(b*log2 L) ;f0=1/T ; N=W/f0

| (b) |  |  | (N para voz) |
| --- | --- | --- | --- |
| bauds | T=q/(b*log2 L) | f0=1/T | N=W/f0 |
| Taxa (bps) | T(mseg) | f0 (Hz) | # Harm |
| 300 | 26,666667 | 37,5 | 80 |
| 600 | 13,333333 | 75 | 40 |
| 1200 | 6,666667 | 150 | 20 |
| 2400 | 3,333333 | 300 | 10 |
| 4800 | 1,666667 | 600 | 5 |
| 9600 | 0,833333 | 1200 | 2 |
| 19200 | 0,416667 | 2400 | 1 |
| 38400 | 0,208333 | 4800 | 0 |

Figura 2.2 – Taxas, tempo, freqüências e número de harmônicos

2.4. Capacidade Máxima de Canais

2.4.1. Teorema de Nyquist

Se um sinal arbitrário é transmitido através de um canal de largura de banda W Hz, o sinal resultante da filtragem pode ser completamente reconstruído pelo receptor através da amostragem do sinal transmitido, a uma freqüência igual a no mínimo 2W vezes por segundo. A capacidade C do canal na ausência de ruído é dada por

C = 2Wlog2L bps

2.4.2. Fontes de Distorção de Sinais em Transmissão

Além dos efeitos de distorção provocados pela banda passante do meio físico, destacam-se as seguintes fontes de distorção:

·	ruídos

·	atenuação

·	ecos

2.4.3. Ruídos

Razão sinal-ruído. O valor 10 log10(S/N) é utilizado para medir esta razão expressa em uma unidade denominada decibel (dB).

Ruídos podem ser classificados em :

·	Térmico

·	De intermodulação

·	Crosstalk

·	Impulsivo

2.4.4. Atenuação

Expressa em um número constante de decibéis por unidade de comprimento.

2.4.5. Ecos

Toda vez que há uma mudança de impedância numa linha, sinais serão refletidos.

2.4.6. Lei de Shannon

A Lei de Shannon foi conhecida 20 anos após a Lei de Nyquist e leva em consideração a existência de ruído na transmissão. Na presença de ruído branco a capacidade máxima de um canal se torna:

C = W log2(1 + S/N)

Com a tecnologia atual é possível se obter até 1/3 da capacidade máxima prevista para a Lei de Shannon e, então, para as linhas telefônicas existentes pode-se escrever:

Figura 2.3 – Capacidade do canal em linhas telefônicas

2.5. Multiplexação

Conceito

A técnica que permite a transmissão de mais de um sinal em um mesmo meio físico é denominada multiplexação. Existem duas formas básicas de multiplexação:

·	Em freqüência - FDM (Frequency Division Multiplexing)

·	Em tempo - TDM (Time Division Multiplexing)

Outras formas são:

·	Em comprimento de onda - WDM (Wavelength Division Multiplexing)

·	No espaço - SDM (Space Division Multiplexing)

Sistemas em Banda Larga e em Banda Básica

Na sinalização em banda básica o sinal é simplesmente colocado na rede sem se usar qualquer tipo de modulação.

A técnica não é adequada a circuitos que estão sujeitos a ruídos, interferências e erros aleatórios, mas satisfaz nas as redes locais.

A sinalização em banda larga (também chamada sinalização analógica) realiza a multiplexação em freqüência (FDM), sendo geralmente utilizada em redes locais em barra. é unidirecional.

Figura 2.4 - Multiplexação na freqüência (FDM)

2.5.1. TDM

A multiplexação por divisão do tempo (Time Division Multiplexing - TDM) se beneficia do fato de que a capacidade (em quantidade de bits por segundo) do meio de transmissão, em muitos casos, excede a taxa média de geração de bits das estações conectadas ao meio físico.

TDM Síncrono

No TDM síncrono (ou simplesmente TDM), o domínio de tempo é dividido em intervalos de tamanho fixo T chamados frames; cada frame é subdividido em N subintervalos {t1, ..., tn} denominados slots ou segmentos que formam uma partição dos frames que, por sua vez, formam uma partição do tempo infinito

Figura 2.5 - TDM síncrono

Denomina-se canal, ao conjunto de todos os segmentos, um em cada frame, identificados por uma determinada posição fixa dentro desses frames. Por exemplo, o canal 3 é formado pelo terceiro slot de cada frame.

Canais também podem ser alocados e desalocados dinamicamente durante o funcionamento da rede. Nesse caso esses sinais são denominados canais chaveados.

TDM Assíncrono

No TDM assíncrono, cada unidade de informação transmitida deve sempre conter um cabeçalho com os endereços de origem e de destino.

TDM assíncrono é também conhecido por TDM estatístico ou STDM - Statistical TDM.

Figura 2.6 –Multiplexação no Tempo (TDM)

No TDM síncrono, cada canal já identifica o transmissor. Em canais ponto a ponto com TDM síncrono, esse cabeçalho é totalmente desnecessário já que o receptor também é identificado pela conexão.

2.5.2. FDM

Quando a banda passante de um meio físico for maior do que a banda passante necessária para um sinal é possível utilizar o meio físico em tela para transmitir mais de um sinal.

Para fazer isso é necessário filtrar cada um dos sinais a compartilhar o meio físico para preservar somente a faixa relativa à banda passante necessária de cada um.

O passo seguinte consiste em deslocar a faixa de freqüências original dos sinais que não o primeiro e ocupar assim a banda passante do meio físico pelo deslocamento de freqüências dos diversos sinais.

Quando se usa o sistema telefônico tradicional filtros limitam a banda utilizável a 3.000 Hz por canal de voz. Quando muitos canais são multiplexados juntos, para que eles permaneçam separados, a cada um deles se aloca 4.000 Hz.

Figura 2.7 - Multiplexação na freqüência (FDM)

Figura 2.8 – Multiplexação por Divisão de Comprimento de Onda

Técnicas que permitem esse deslocamento ou shift de freqüências são conhecidas e denominadas técnicas de modulação.

Cada um dos sinais que são transmitidos por um meio físico comum ocupa uma banda ou canal distinto.

Equipamentos capazes de realizar modulação e demodulação de sinais são denominados MODEMS (MOduladores/DEModuladores).

2.5.3. WDM

Para canais de fibra ótica usa-se uma variação de FDM denominada “Wavelength Division Multiplexing” - FDM.

Duas fibras chegam juntas a um prisma ou grade de difração e são combinadas em uma fibra única para a transmissão. Só é necessário que as faixas de freqüência sejam disjuntas. Observe-se que esta multiplexação é totalmente passiva e, portanto, altamente confiável.

As técnicas de modulação envolvem o deslocamento do sinal original, doravante denominado sinal modulador, de sua faixa de freqüências original para uma outra faixa. O valor desse deslocamento corresponde à freqüência de uma onda denominada portadora.

As técnicas básicas de modulação são:

| Sinais Analógicos | Sinais Digitais |
| --- | --- |
| AM | ASK |
| FM | FSK |
| PM | PSK |

Figura 2.9 – Técnicas básicas de modulação

2.6. MODULAÇÃO

2.6.1. Modulação em Amplitude

Figura 2.10 – Modulação em Amplitude

2.6.2. Modulação em Freqüência

Figura 2.11 – Modulação em freqüência

2.6.3. Modulação em Fase

Para PSK uma codificação usual é aquela que registra uma mudança de fase de 180o em relação ao intervalo anterior caso o bit transmitido seja 1, e nenhuma modificação de fase (ou modificação de 0o, se preferirmos) se o bit for 0.

Figura 2.12 – Modulação em fase

2.7. PCM

Os dispositivos capazes de codificar informações analógicas em sinais digitais são denominados CODECs (CODer/DECoder).

A técnica PCM é baseada no teorema de Nyquist.

Pulse Amplitude Modulation (PAM) é o nome que se dá à técnica de amostrar um sinal com uma taxa de amostragem superior ao dobro da banda passante e de associar a cada amostra um valor proporcional à amplitude do sinal no instante da amostragem.

A partir dos pulsos PAM, podemos produzir os pulsos PCM através de um processo conhecido como quantização, no qual cada valor é aproximado para um inteiro de n bits.

Para sinais de voz a banda passante é de 4.000 Hz e a taxa de amostragem necessária é de 8.000 Hz. Codificando cada amostra com 8 bits a taxa de transmissão gerada será 8.000 x 8 = 64 Kbps.

Figura 2.13 – PAM/PCM

2.8. Hierarquias de Transmissão

O esquema de portadora T1 (definido pela AT&T) é um dos esquemas de hierarquia de sinais mais utilizados e conhecidos. Nele vinte e quatro canais de voz, de 64 Kbps cada, são transportados em um sinal básico de 1,544 Mbps por TDM síncrono.

Um sistema é composto de equipamento para a codificação PCM do sinal de voz e das linhas T1 (meios de transmissão e repetidores).

Uma linha T1 transporta um sinal denominado DS-1 (Digital Signal level 1), que é o sinal de 1,544 Mbps definido pela AT&T.

A transmissão é baseada em “frames” que se repetem 8.000 vezes por segundo. Um “frame” tem duração total de 1/8.000 = 125 seg, e a taxa total é de 8.000 x 193 = 1,544 Mbps.

Cada segmento, destinado a um canal de voz, tem duração suficiente para a transmissão dos 8 bits de uma amostra PCM. A cada “frame” ainda adiciona-se um bit denominado bit de “framming”.

Um sinal DS-2, é obtido multiplexando-se quatro sinais DS-1 de entrada em um único sinal de 6,312 Mbps, correspondendo, à multiplexação total de 96 canais de voz.

A hierarquia européia é de particular interesse, pois é a hierarquia adotada pelo Brasil para telefonia digital, que permite 30 canais de voz em um sinal básico E-1 de 2,048 Mbps.

|  |  | Hierarquias de Transmissão |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 64 | (Os canais de voz são de 64 Kbps) |  |  |  |
| Circuito | Múltiplo do anterior | Canais de Voz | Banda útil | Banda Total | Controle |
|  | USA |  |  |  |  |
| T1 | - | 24 | 1536 | 1544 | 8 |
| T2 | 4 | 96 | 6144 | 6312 | 168 |
| T3 | 7 | 672 | 43008 | 44736 | 1728 |
| T4 | 6 | 4032 | 258048 | 274176 | 16128 |
|  | Europa |  |  |  |  |
| E1 | - | 32 | 2048 | 2048 | 0 |
| E2 | 4 | 128 | 8192 | 8448 | 256 |
| E3 | 4 | 512 | 32768 | 34368 | 1600 |
| E4 | 4 | 2048 | 131072 | 139264 | 8192 |
|  | Japão |  |  |  |  |
| J1 | - | 24 | 1536 | 1544 | 8 |
| J2 | 4 | 96 | 6144 | 6312 | 168 |
| J3 | 5 | 480 | 30720 | 32064 | 1344 |
| J4 | 3 | 1440 | 92160 | 97728 | 5568 |

Figura 2.14 -  Hierarquias de transmissão

2.9. Comutação

2.9.1. Comutação de circuitos

Conceito

A função de comutação (ou chaveamento) em uma rede de comunicação refere-se à alocação dos recursos da rede para a transmissão pelos diversos dispositivos conectados.

As principais formas de comutação são denominadas comutação de circuitos e comutação de pacotes. A comutação de circuitos pressupõe a existência de um caminho dedicado de comunicação entre duas estações e envolve três fases:

·	Estabelecimento de circuito

·	Transferência de informação

·

Desconexão do circuito

Figura 2.15 – Comutação por Circuitos

Caso o tráfego entre as estações não seja constante e contínuo a capacidade do meio físico será desperdiçada. Em compensação, existe a garantia de que uma taxa de transmissão está sempre disponível.

O caminho dedicado é:

·	Caminho físico formado por uma sucessão de enlaces físicos, ou comutação de circuitos através de chaveamento espacial ou físico.

·	Sucessão de canais de freqüência alocados em cada enlace, ou comutação de circuitos através de chaveamento de freqüências.

·	Sucessão de canais de tempo alocados em cada enlace, ou comutação de circuitos através de chaveamento do tempo.

PBXs são sistemas de comunicação que utilizam comutação de circuitos. Com Transmissão analógica, as linhas entre as centrais eram multiplexadas na freqüência. Com a transmissão digital em sistemas de telefonia, as linhas passaram a ser multiplexadas no tempo.

2.9.2. Comutação de Mensagens

O remetente de uma mensagem adiciona a ela o endereço de destino da mensagem que será então transmitida pela rede de nó em nó. Em cada nó intermediário a mensagem espera numa fila até que chegue a sua vez de ser transmitida e o caminho esteja liberado, sendo armazenada e retransmitida em cada nó (processo conhecido como store-and-forward).

Características da comutação de mensagens em relação à comutação de circuitos:

·	O aproveitamento das linhas de comunicação é maior;

·

Quando o tráfego se torna alto em uma rede de comutação de circuitos, pedidos de novas conexões podem ser recusados. Numa rede de comutação de mensagens, as mensagens são sempre aceitas; o tempo de transferência é que aumenta.

Figura 2.16 – Comutação por mensagem

2.9.3. Comutação de Pacotes

Na comutação de pacotes mensagens com tamanho acima de um limite devem ser quebradas em unidades menores denominadas pacotes. Redes com comutação de pacotes requerem nós de comutação com menor capacidade de armazenamento e os procedimentos de recuperação de erros para pacotes são mais eficientes do que para mensagens.

Cada pacote deve conter a informação de seu destino.

Figura 2.17- Comutação por pacotes

Redes de comutação de circuitos são mais adequadas nas situações onde, uma vez estabelecido um circuito, existe um fluxo contínuo e constante de informação.

O tráfego em rajadas (ou bursts) caracteriza-se por apresentar períodos de silêncio aleatoriamente distribuídos e de tamanho também aleatório durante uma comunicação.

Uma das características mais importantes das redes baseadas em comutação de pacotes (ou mensagens) é que a capacidade dos meios de comunicação é sempre dinamicamente alocada.

Na comutação de pacotes várias partes de uma mensagem podem estar em transmissão paralelamente.

2.9.4. Comutação Rápida de Circuitos

Ao detectar que um circuito não está sendo utilizado por um determinado intervalo de tempo, partes do caminho alocado a esse circuito podem ser rapidamente desalocadas de forma a liberar os recursos para outras conexões. Esta técnica é chamada de Comutação Rápida de Circuitos (Fast Connect Circuit Switching). Existe uma probabilidade de não ser possível restabelecer a conexão por falta de recursos livres, caso em que a conexão “cai”.

2.10. Codificação de Sinais

Conceito

O processo mais simples de codificação em banda básica é chamado de NRZ (Non Return to Zero).

Define-se um intervalo de sinalização, durante o qual o sinal permanece inalterado de forma a caracterizar o bit transmitido. O receptor deve procurar amostrar o sinal recebido no meio deste intervalo, onde o sinal já se encontra estável.

Para uma amostragem correta, receptor e transmissor precisam ter relógios ajustados (sincronizados) em freqüência e fase.

Figura 2.18 – Codificação NRZ

2.10.1. Síncronos

A transmissão síncrona necessita de uma referência única de tempo.

Na Codificação Manchester, a modulação é em fase dos dados e relógio. Uma transição positiva representa o bit 1 e uma transição negativa o bit 0. Como cada célula possui uma transição, o sinal carrega seu próprio pulso de relógio, mas nem toda transição representa um bit.

Na decodificação a partir de cada transição válida, se espera ¾ do período de sinalização e se amostra o sinal recebido. O sinal amostrado é exatamente o inverso do sinal transmitido.

Figura 2.19 – Codificação Manchester

Na Codificação Manchester Diferencial, cada bit é representado por duas metades, tendo a segunda metade a polaridade inversa da primeira. Um bit 0 é representado por uma mudança de polaridade no começo da transmissão do bit. Um bit 1 é representado por nenhuma troca de polaridade no começo da transmissão do bit.

Figura 2.20 – Codificação Manchester Diferencial

Um símbolo carregado por um período de sinalização que não muda de polaridade mantendo o nível baixo é denominado bit J. O símbolo que não muda de polaridade, porém mantém o nível alto é denominado bit K. Bits J e K nunca aparecem nos dados transmitidos, mas podem ser utilizados para funções de delimitação de pacotes.

2.10.2. Assíncronos

A transmissão assíncrona é orientada à transmissão de caracteres - pequenas unidades de dados que variam, em geral, entre 5 e 8 bits - de forma a não permitir longas seqüências de bits.

Os caracteres são delimitados por bits especiais denominados bit de start e bit de stop. O bit de start deve sempre apresentar uma transição inicial (de 1 para 0) de forma a marcar bem a sua presença e permitir o disparo da contagem no oscilador de recepção. Seguem-se o caractere, um bit opcional de paridade e, por fim, um bit de stop.

Figura 2.21 – Transmissão Assíncrona

2.11. Controle de erros

Controle

·	Detecção

·	Correção

Técnicas usuais

Detecção : Paridade

Detecção e correção :Ciclic Redundancy Code (CRC) com as características:

Quadro de k bits  Polinômio de ordem k-1

Divisão por polinômio gerador de ordem n

Resto da divisão  Ordem n-1 denominado 						FSC (de n bits)