ÌNDICE

| 5. Nível Físico __________________________________________________________ | 2 |
| --- | --- |
| 5.1. Funções ___________________________________________________________ | 2 |
| 5.2. Conexões __________________________________________________________ | 2 |
| 5.3. Cabeamento Estruturado ______________________________________________ | 4 |

5. NÍVEL FÍSICO

5.1. Funções

Este nível trata das características mecânicas, elétricas, funcionais e procedimentais para a transferencia de bits entre entidades do nível de enlace.

- Mecânicas : o tamanho e a forma dos conectores, pinos, cabos etc.

- Elétricas : valores dos sinais elétricos (níveis de voltagem e corrente) usados para representar bits, o tempo entre mudanças desses valores, as taxas de transmissão e distâncias que podem ser atingidas.

- Funcionais : significado dos sinais transmitidos nas interfaces do nível físico.

- Procedimentais : combinações e seqüências de sinais que devem ocorrer para que uma interface do nível físico cumpra o seu papel de transmitir bits.

Os serviços prestados pelo nível físico são:

- Estabelecimento/encerramento de conexões

- Transferência de dados

- Seqüenciação

- Notificação de falhas

5.2. Conexões

Ligações Ponto a Ponto

Em ligações ponto a ponto, a conexão dos equipamentos deve apresentar uma impedância igual à impedância característica do meio de transmissão, de forma a evitar reflexões.

Para cada meio físico existe um tamanhos máximos de cabos que podem ser utilizados. A utilização de repetidores, que restauram o nível do sinal original, permite que se chegue a distâncias maiores.

Nas topologias em anel, a interface de uma estação com o anel tem um repetidor que faz o isolamento da estação em caso de falha.

Ligações Multiponto

Em ligações multiponto, o meio de transmissão deve terminar por uma impedância igual a sua impedância característica, de forma a impedir reflexões.

Ligações de transceptores ao meio de transmissão geram descontinuidade de impedância, causando reflexões. O transceptor deve apresentar uma alta impedância para o cabo, para alterar o mínimo possível suas características. O transceptor deve ser localizado perto do cabo, a poucos centímetros.

A localização de transceptor fora da estação traz como vantagem uma flexibilidade maior para o sistema. A ligação entre o transceptor e a estação pode ser feita por par trançado.

Transceptores podem se ligar ao cabo coaxial através do uso de conectores tipo T. O cabo é cortado, e conectores BNC são instalados em cada um dos extremos. Uma desvantagem desse tipo de ligação é a necessidade de interrupção do funcionamento da rede para a inserção de uma nova estação.

Ligações em Redes de Fibra Ótica

As fibras óticas são empregadas como se fossem uma coleção de enlaces ponto a ponto. Em cada extremidade do enlace uma interface recebe o trem de pulsos óticos e os passa ao enlace seguinte, além de servir como uma junção em T para acesso à rede.

Existem dois tipos de interface:

- Uma interface passiva que consiste de dois contatos fundidos na fibra. Um contato tem um LED ou diodo laser na extremidade, e o outro tem um foto diodo.

- Um repetidor ativo no qual a luz de entrada é convertida em sinais elétricos, regenerados se necessário e retransmitidos sob a forma de luz.

Nas ligações multiponto deve ser levada em consideração a característica unidirecional da fibra ótica. A topologia em barra comum pode exigir assim o uso de duas fibras.

Padrão RS-232

A interface entre o computador ou terminal e o modem é um exemplo de protocolo de camada física. RS-232 é um padrão equivalente às recomendações V.24 e V.28 do ITU (ex-CCITT), definindo uma interface utilizada para ligar um computador a um modem. A interface RS-232 é usada também para ligar dois computadores ou um computador a um dispositivo periférico. Este padrão foi estabelecido pela EIA/TIA (Electronic Industries Association / Telecommunications Industry Association).

O contato físico é feito por um conector com 25 pinos, dos quais quase sempre se usam 9.

Os circuitos compartilham um terra comum e limitam a taxa de transmissão a 20 Kbps em distâncias até 10 metros.

Para conectar dois computadores com conectores RS-232-C utiliza-se um dispositivo chamado “null modem” que é um cabo curto ligando a linha de transmissão de uma máquina à linha de recepção da outra.

Todavia as limitações de 20 Kbps e 15 metros são bastante incomodas.

A interface sucessora de RS-232-C é a RS 449 que compreende 3 padrões:

- RS-449 fornecendo as interfaces mecânicas, funcionais e procedimentais

- RS-423-A transmissão desbalanceada, de 300 Kbps em 10 metros, ou de 3 Kbps em 1.000 metros.

- RS-422-A transmissão balanceada, de até 10 Mbps em 10 metros, 2 Mbps em 60 metros ou 100 Kbps em 1.000 metros.

Recomendações X.21 e X.21 bis

As recomendações X21 e X21 bis (redes analógicas) definem as características procedimentais da interface, nível físico OSI. Para as características mecânicas, elétricas e funcionais, utiliza-se outras recomendações das séries X ou V do CCITT.

5.3. Cabeamento Estruturado

Conceito

Em 1991 foi aprovado o Padrão para Cabeamento de Telecomunicação de Edifícios Comerciais EIA/TIA-568. O princípio básico deste padrão é permitir o planejamento e a instalação do cabeamento em edifícios sem que seja necessário definir com exatidão os produtos que serão instalados a posteriori.

O padrão identifica os seguintes pontos:

- Entrada do prédio e sala de equipamentos

- Armário de telecomunicações (1 por andar)

- Área de trabalho

A sala de equipamentos e os armários de telecomunicações são ligados por um backbone. Os armários de telecomunicações são ligados às áreas de trabalho pelo cabeamento horizontal.

# Figura 5.1 – TIA/EIA 568 - lay-out de cabeamento estruturado

Figura 5.2 – Elementos Funcionais de um sistema de cabeamento TIA/EIA 568

Cabeamento horizontal

O cabeamento horizontal utiliza a topologia em estrela. O comprimento máximo do cabeamento horizontal é de 90 metros.

Os quatro tipos de cabos definidos pelo padrão são:

- Cabo com quatro pares de fios UTP (Unshielded Twisted Pair) de 100 ohm.

- Cabo com dois pares de fios STP (Shielded Twisted Pair) de 150 ohm.

- Cabo coaxial de 50 ohm.

- Cabo com duas fibras óticas multimodo 62.5/125 (m.

Cada área de trabalho deve ser provida com, no mínimo, duas tomadas de comunicação.

Cabeamento do backbone

O cabeamento do backbone inclui também o meio de transmissão usado para interligar edifícios distintos.

O cabeamento do backbone também adota a topologia em estrela, admitindo até dois níveis de hierarquia.

São quatro tipos de cabos que podem ser utilizados no backbone:

- Cabo backbone multi par UTP 100 ohm.

- Cabo backbone STP com 150 ohm.

- Cabo coaxial de 50 ohm.

- Cabo de fibra ótica 62.5/125 (m.