ÌNDICE

| 6. Nível de Enlace _______________________________________________________ | 2 |
| --- | --- |
| 6.1. Funções ___________________________________________________________ | 2 |
| 6.1.1. Delimitação de Quadros _____________________________________________ | 2 |
| 6.1.2. Controle de Erros no Enlace __________________________________________ | 2 |
| 6.1.2.1. Protocolos de Janela deslizante ______________________________________ | 3 |
| 6.1.2.2. Um Protocolo usando Go Back n ____________________________________ | 3 |
| 6.1.3. Controle de Fluxo no Enlace _________________________________________ | 4 |
| 6.2. Protocolos Simples de Enlace __________________________________________ | 4 |
| 6.3. Alocação de Canais __________________________________________________ | 4 |
| 6.3.1. Protocolos de Acesso ao Meio ________________________________________ | 4 |
| 6.3.2. Acesso Baseado em Contenção _______________________________________ | 4 |
| 6.3.2.1. ALOHA ________________________________________________________ | 4 |
| 6.3.2.2. CSMA _________________________________________________________ | 4 |
| 6.3.3. Acesso Ordenado sem Contenção _____________________________________ | 5 |
| 6.3.3.1. Polling _________________________________________________________ | 5 |
| 6.3.3.2. Slot ___________________________________________________________ | 5 |
| 6.3.3.3. Retardo ________________________________________________________ | 5 |
| 6.3.3.4. Passagem de Permissão ____________________________________________ | 6 |
| 6.3.3.4.1. Acesso com Prioridade ___________________________________________ | 6 |
| 6.3.3.4.2. Acesso em Redes Óticas __________________________________________ | 6 |
| 6.3.3.4.3. Rádio Celular Digital ____________________________________________ | 6 |
| 6.4. Enlace na Internet ___________________________________________________ | 7 |

6. NÍVEL DE ENLACE

6.1. Funções

O nível de enlace existe para detectar e, opcionalmente, corrigir os eventuais erros do nível físico. Suas funções são:

·	Delimitação de Quadros

·	Controle de Erros no Enlace

·	Controle de Fluxo no Enlace

6.1.1. Delimitação de Quadros

São usados quatro métodos:

·	Contagem de caracteres: um campo no cabeçalho informa o número de caracteres do quadro.

·	Caracteres delimitadores e transparência de caracteres: utiliza caracteres especiais para indicar o início e o final do quadro.

·	Flags para delimitar os quadros e transparência de bits (bit stuffing): O protocolo HDLC utiliza essa técnica e usa o padrão 01111110 como delimitador.

·	Violação de códigos: utiliza codificação que possui alguma forma de redundância.

6.1.2. Controle de Erros no Enlace

·	avisos de reconhecimento

·	temporizadores

·	reconhecimento por um quadro do nível 2, ou pode vir de carona (piggybacking).

São três os procedimentos mais empregados:

·	bit alternado (stop-and-wait)

·	janela n com retransmissão integral (go-back-n)

·	janela n com retransmissão seletiva (selective repeat).

No algoritmo de bit alternado o transmissor só envia um novo quadro quando recebe o reconhecimento do quadro enviado anteriormente. Os quadros são numerados alternadamente com os bit 0 e bit 1.

6.1.2.1. Protocolos de Janela deslizante

Nos protocolos de janela deslizante cada quadro de saída contém um número de seqüência variando de 0 até um máximo.

Janela do emissor é um conjunto de mensagens transmitidas e ainda não confirmadas.

Janela do receptor é um conjunto de quadros que o receptor possa receber.

Figura 6.1 – Uma janela deslizante de tamanho 1, com um número de seqüência de 3 bits.

(a) Inicialmente; (b) Depois de o primeiro quadro ter sido enviado; (c) Depois de o primeiro quadro ter sido recebido; (d) Depois de a primeira confirmação ter sido recebida.

6.1.2.2. Um Protocolo usando Go Back n

Um processo de repetição seletiva na qual a camada de enlace armazena todos os quadros corretos recebidos após o quadro com defeito é bastante eficiente. Quando o emissor descobre que há algo errado ele retransmite apenas o quadro mal recebido e não necessariamente todos os seus sucessores. Se esta segunda transmissão for bem sucedida, a camada de enlace passa a ter muitos quadros corretos em seqüência e pode fornece-los à camada de rede rapidamente

6.1.3. Controle de Fluxo no Enlace

Situações onde o transmissor sistematicamente envia quadros mais depressa que o destinatário pode receber tem solução pelo controle de fluxo. No protocolo de bit alternado, o próprio mecanismo de retransmissão de quadros controla o fluxo, pois um novo quadro só é enviado depois do receptor ter processado o quadro anterior e enviado um reconhecimento.

Nos protocolos com janela n maior que 1 o número máximo de quadros que o transmissor pode enviar, sem receber um reconhecimento, é determinado pela largura (T) de sua janela de transmissão.

6.2. Protocolos Simples de Enlace

Pode-se construir protocolos simples com as seguintes características:

·	Transmissão unidirecional sem erros

·	Stop-and-wait unidirecional sem erros

·	Stop-and-wait unidirecional em canal ruidoso

·	Janelas deslizantes bidirecionais de tamanho 1

·	Janelas deslizantes bidirecionais com múltiplos quadros pendentes

·	Janelas deslizantes bidirecionais com recepção não seqüencial

6.3. Alocação de Canais

6.3.1. Protocolos de Acesso ao Meio

Os métodos de acesso podem ser divididos em dois grandes grupos:

·	os métodos baseados em contenção

·	os de acesso ordenado sem contenção.

6.3.2. Acesso Baseado em Contenção

Numa rede baseada em contenção não existe uma ordem de acesso e nada impede que dois ou mais nós transmitam simultaneamente provocando uma colisão, o que acarretará, geralmente, a perda das mensagens.

Os protocolos mais comuns são apresentados a seguir.

6.3.2.1. ALOHA

A rede Aloha possui dois canais de freqüência de rádio, um deles alocado para difusão de mensagens do computador para um terminal, e o outro para difusão de mensagens de um terminal para o computador. Como no primeiro canal existe apenas um dispositivo transmissor, nenhum problema de comunicação é encontrado.

Quando um terminal tem um quadro para transmitir, ele o transmite, independentemente de o canal estar sendo utilizado ou não. Se um quadro de reconhecimento de recepção não tiver chegado ao final da temporização, o quadro original deve ser retransmitido. O intervalo de temporização é aleatório de forma a reduzir a probabilidade de nova colisão de quadros.

6.3.2.2. CSMA

No método CSMA (Carrier Sense Multiple Access), quando deseja transmitir, a estação “ouve” antes o meio para saber se existe alguma transmissão em progresso. Se na escuta ninguém controla o meio, a estação pode transmitir. Em caso contrário, a estação espera por um período de tempo e tenta novamente.

O método CSMA comporta varias alternativas, a seguir descritas.

No método CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) a detecção de colisão é realizada durante a transmissão. Ao transmitir, um nó fica o tempo todo escutando o meio e, notando uma colisão, aborta a transmissão. Detectada a colisão, a estação espera por um tempo para tentar a retransmissão.

A técnica chamada de CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) procura evitar colisões ao invés de detectá-las. Depois de cada transmissão com ou sem colisão, a rede entra em um modo onde as estações só podem começar a transmitir em intervalos de tempo a elas pré alocados.

6.3.3. Acesso Ordenado sem Contenção

6.3.3.1. Polling

O acesso por polling é geralmente usado na topologia barra comum. Nesse método as estações conectadas à rede só transmitem quando interrogadas pelo controlador da rede, que é uma estação centralizadora. Se não tiver quadro para transmitir, o nó interrogado envia um quadro de status, simplesmente avisando ao controlador que está em operação.

6.3.3.2. Slot

Este método é conhecido como anel segmentado. um “trem” de segmentos ou slots que circula pelo anel, cada qual com um indicador de ocupação. Ao querer transmitir, cada estação deve esperar por um slot vazio e preenchê-lo então com a mensagem.

O esvaziamento do slot após ter “entregue sua mensagem”, pode ser feito pela estação de destino ou pela estação emissora na volta seguinte.

6.3.3.3. Retardo

Uma rede em anel com inserção de retardo pode ser ilustrado pelo diagrama que se segue.

Figura 6.2 – Uma rede em anel com inserção de retardo

Quando um quadro deve ser transmitido, ele é colocado no registro de deslocamento RDT. A chave, inicialmente na posição 1, muda então para a posição 2. Terminada a inserção do novo quadro a chave deve ser movida para a posição 3.

6.3.3.4. Passagem de Permissão

Uma permissão (token) - um padrão especial - é passada seqüencialmente de uma estação para outra. Somente a interface que possui a permissão em um determinado instante de tempo pode transmitir quadros.

A passagem de permissão em anel é provavelmente a técnica de controle mais antiga para o anel.

Um quadro especial o token ou a permissão livre circula pelo anel. Ao querer transmitir, uma estação espera pela permissão livre. Ao recebê-la, a estação altera o padrão para permissão ocupada e transmite seus dados logo a seguir. A estação transmissora é responsável pela retirada de sua mensagem do anel e pela inserção de nova permissão livre.

Nas redes em barra, quando uma estação transmite ela passa a permissão (identificação) para a próxima estação a transmitir assim que a transmissão corrente termine, formando um anel virtual.

6.3.3.4.1. Acesso com Prioridade

Freqüentemente os ambientes de múltiplo acesso apresentam aplicações com diversos requisitos de prioridade. Assim por exemplo as transferências de arquivos entre computadores são aplicações que podem ser executadas com baixas prioridades não interferindo profundamente com as aplicações interativas. Par isso pode-se reservar pequena parte da banda passante para aplicações tipo “background”.

6.3.3.4.2. Acesso em Redes Óticas

Componentes eletrônicos operam em taxas de transmissão de alguns Gbps. Componentes óticos podem operar em taxas de Tbps.

Presentemente as redes óticas desdobram a banda passante (cerca de 30 Thz) pela multiplexação por divisão de comprimento de onda (Wavelength Division Multiplexing - WDM).

6.3.3.4.3. Rádio Celular Digital

Quando se apresentaram os meios de transmissão foi visto o telefone celular digital. Faltou apresentar a técnica CDMA.

CDMA permite que cada estação transmita o tempo todo sobre todo o espectro de freqüências. Muitas transmissões simultâneas são separadas usando a teoria da codificação. As colisões não necessariamente tornam os quadros ilegíveis.

No CDMA cada tempo ou intervalo de bit é dividido em m pequenos intervalos chamados de chips. Usualmente m = 64 ou m = 128.

A cada estação se atribui um único código de m bits ou “chip sequence”. Para transmitir um bit 1 a estação envia sua chip sequence. Para transmitir um bit 0 a estação envia o complemento a um da chip sequence. Nenhum outro padrão de seqüência de chips é aceitável.

O aumento da informação a ser transmitida de b bits/seg para mb chips/seg só pode ocorrer se a largura de banda disponível for multiplicada pelo fator m, ou seja, se houver espalhamento do espectro de freqüências.

6.4. Enlace na Internet

Os protocolos adotados na Internet para a Camada de Enlace são o “Serial Line IP” - SLIP e o “Point-to-Point Protocol” - PPP.

SLIP

SLIP apenas transmite pacotes sobre a linha com um byte de flag (0xC) no final para efeito de “framming”. Se o byte de flag ocorrer no meio de um pacote IP utiliza-se a transparência de caracteres. Algumas versões do SLIP fazem compressão dos cabeçalhos TCP e IP pois pacotes consecutivos tem muitos atributos em comum. Não há detecção ou correção de erros e não há suporte do protocolo IP para o nível de rede. Não há endereços dinamicamente atribuídos nem autenticação. Além do mais este protocolo não é aprovado como padrão Internet.

PPP

O protocolo PPP faz a detecção de erros, suporta múltiplos protocolos, permite endereços IP negociados à tempo de conexão, permite autenticação entre outras melhoras em relação ao SLIP, provendo:

·	um método de framming que delimita os quadros e faz a detecção de erros

·	um protocolo de controle de enlace o “Link Control Procedure” - LCP

·	uma maneira de negociar as opções da camada de rede permitindo a existência de um diferente “Network Control Protocol” - NCP para cada rede suportada

Os quadro PPP tem formato bastante similar aos do HDLC. A diferença é que PPP é orientado a caractere e usa transparência de caracteres.

PPP é um mecanismo de framming multiprotocolo capaz de ser usado via modem ou por linhas seriais HDLC, SONET ou outras. Suporta detecção de erros, negociação de opções compressão de cabeçalhos e, opcionalmente, transmissão confiável usando framming HDLC.