ÍNDICE

| 12. Sistemas Operacionais de Redes | 2 |
| --- | --- |
| 12.1. Conceito | 2 |
| 12.2. Redirecionador | 3 |
| 12.3. Arquiteturas | 3 |
| 12.4. Par a Par | 3 |
| 12.5. Cliente-Servidor | 4 |
| 12.6. Os Sistemas Operacionais de Redes e as Arquiteturas de Redes | 6 |
| 12.6.1. Generalidades | 6 |
| 12.6.2. Placa de Interface de Rede | 6 |
| 12.6.3. Drivers da Placa de Rede | 6 |
| 12.6.4. Drivers de Protocolo | 7 |
| 12.6.5. Protocolos e Aplicações Cliente-Servidor | 8 |

12. SISTEMAS OPERACIONAIS DE REDES

12.1. Conceito

As rotinas ou módulos que compõem um SO fornecem serviços como:

- gerenciamento do uso do processador;

- alocação dos processos (programas em execução) na memória principal;

- controle do acesso aos dispositivos de entrada e saída;

- alocação de informações nos dispositivos de armazenamento (gerenciamento do sistema de arquivos), etc.

Figura 12.1 – Sistemas Operacionais

Nas redes de computadores um sistema de comunicação interliga os equipamentos terminais (estações de trabalho).

Do ponto de vista do hardware dos computadores, a modificação foi a introdução de um dispositivo de entrada e saída responsável pela interface do computador com o sistema de comunicação: a placa de interface de rede.

Os sistemas operacionais de redes (SOR) são uma extensão dos sistemas operacionais locais, para tornar transparente o uso dos recursos compartilhados.

com funções de gerenciamento do acesso ao sistema de comunicação e, às estações remotas para utilização de recursos de hardware e software remotos.

12.2. Redirecionador

Os SOR devem atuar de forma que os usuários utilizem os recursos de outras estações da rede como se estivessem operando localmente.

A extensão do sistema operacional das estações é feita por meio de um módulo redirecionador que funciona interceptando as chamadas das aplicações ao sistema operacional local, desviando aquelas que dizem respeito a recursos remotos para o módulo do sistema operacional de rede, que providencia o acesso ao dispositivo remoto.

A interface utilizada pelas aplicações para ter acesso aos recursos permanece inalterada. O que o usuário nota é o surgimento de novos recursos (recursos virtuais) em sua estação.

Figura 12.2 – O modelo Cliente/Servidor

O redirecionador foi o mecanismo básico sobre o qual foram desenvolvidos os sistemas operacionais de rede.

12.3. Arquiteturas

A interface entre as aplicações e o sistema operacional baseia-se em interações solicitação/resposta. A aplicação solicita um serviço, através de uma chamada ao sistema operacional que executa o serviço solicitado e responde, informando o status da operação e transferindo os dados resultantes da execução para a aplicação, quando for o caso.

A interação cliente-servidor constitui-se no modo básico dos sistemas operacionais de redes. As estações que disponibilizam a outras estações o acesso a seus recursos devem possuir a entidade (ou módulo) servidor. As estações que permitem que suas aplicações utilizem recursos compartilhados com outras estações, devem possuir a entidade (ou módulo) cliente.

Pode-se classificar os módulos de um SOR instalados nas estações em dois tipos:

- SORC: módulo cliente do sistema operacional.

- SORS: módulo servidor do sistema operacional.

12.4. Par a Par

Na Arquitetura Peer-to-Peer, em todas as estações o sistema operacional de redes possui os dois módulos:

- SORC

- SORS

Figura 12.3 – Peer-to-Peer

12.5. Cliente-Servidor

Dentre as funções das redes destaca-se o compartilhamento de recursos, sob a forma de serviços. Estações que dispõem dos recursos a compartilhar são chamadas de servidores.

Os serviços mais oferecidos são:

- armazenamento de arquivos

- a gerência de bancos de dados

- o suporte para impressão

- a tradução de nomes simbólicos em endereços físicos

- a concentração de terminais

- a monitoração de redes

- a criptografia

- o correio eletrônico

- os serviços de comunicação.

Figura 12.4 – Servidor de Banco de Dados

Figura 12.5 – (a) Cliente recebe mensagem

(b) Cliente envia mensagem

Define-se módulo servidor como a entidade do SOR que torna disponíveis os recursos de uma estação aos usuários da rede. Chama-se de estação servidora, na arquitetura cliente-servidor, a estação que possui pelo menos o módulo servidor em seu SOR. Chama-se de servidor de X ao sub módulo do módulo servidor de um sistema operacional de rede (SORS) que implementa o serviço X.

12.6. Os Sistemas Operacionais de Redes e as Arquiteturas de Redes

12.6.1. Generalidades

Um sistema operacional de rede, engloba:

- um conjunto de módulos implementando os protocolos e as aplicações cliente-servidor de uso geral

- um ou mais drivers com implementações de protocolos de comunicação

O controle da placa de rede é realizado pelo driver de dispositivo que se comunica com o SOR através de uma interface bem definida.

Figura 12.6 - Relação entre os componentes de um sistema
 operacional de rede e o RM-OSI

12.6.2. Placa de Interface de Rede

A placa de interface de rede (Network Interface Card - NIC) é responsável pela conexão do hardware da estação ao meio físico de transmissão. Na placa de rede estão as funções dos níveis físico e de controle do acesso ao meio (sub camada MAC na arquitetura IEEE 802).

12.6.3. Drivers de Placa de Rede

O driver de dispositivo, normalmente fornecido junto com a placa de rede, lida com os aspectos específicos da operação da placa de rede e fornece um conjunto de chamadas mais fáceis de usar e menos dependentes da tecnologia das placas de rede. Exemplos:

NDIS (Network Driver Interface Specification)

A NDIS, desenvolvida em conjunto pela 3Com e Microsoft, define um conjunto de comandos, chamados primitivas NDIS.

ODI (Open Data Link Interface)

A Novell e a Apple Computer elaboraram a ODI (Open Data Link Interface).

12.6.4. Drivers de Protocolo

Os drivers de protocolo contém o código das varias opções de protocolos de comunicação disponíveis na estação.

Alguns exemplos de drivers de protocolo são:

- TCP/IP

- SPX/IPX

- NetBIOS

Os drivers de protocolo definem a interface usada pelas aplicações distribuídas para intercâmbio de dados.

TCP/IP

Um driver TCP/IP constitui-se de uma implementação do protocolo de nível de rede Internet Protocol, e do protocolo de nível de transporte Transmission Control Protocol, ambos definidos na arquitetura Internet.

IPX/SPX

O protocolo IPX (Internetwork Packet Exchange) é o protocolo usado pela Novell para o nível de rede. O IPX fornece um serviço datagrama não confiável a seus usuários (normalmente o SPX).

Os endereços IPX são formados por três componentes:

- o endereço da rede onde está conectada a estação.

- o endereço da estação na rede.

- o endereço de uma porta (socket) que identifica o processo.

O SPX (Sequenced Packet Protocol) é o protocolo usado pela Novell para o nível de transporte do RM-OSI. O SPX implementa um serviço de circuito virtual.

NetBIOS

O NetBIOS não é um protocolo, mas sim uma interface que fornece às aplicações de rede um serviço de transmissão confiável orientado à conexão, um serviço de nomes para identificar seus usuários na rede, e opcionalmente um serviço de transmissão de datagrama não confiável.

Os comandos NetBIOS dividem-se em quatro categorias:

- comandos de suporte a nomes

- comandos de suporte ao serviço de datagrama

- comandos de suporte ao serviço orientado à conexão

- comandos de serviços genéricos

12.6.5. Protocolos e aplicações Cliente-Servidor

Os protocolos e aplicações cliente-servidor utilizam os drivers de protocolos de transporte para troca de dados através da rede. O uso desses protocolos é transparente ao usuário final. Exemplos:

SMB (Server Message Blocks)

A comunicação entre os módulos do sistema operacional de rede cliente-servidor nos sistemas Microsoft e IBM baseia-se no intercâmbio de SMB.

Quando o módulo cliente do sistema operacional de rede intercepta uma chamada de uma aplicação para um recurso remoto, ele monta um SMB, com os parâmetros que identificam o serviço desejado, e o envia (usualmente através do NetBIOS) ao módulo servidor que controla o recurso em questão. Quando o servidor recebe um SMB carregando um pedido, ele executa o serviço solicitado, monta outro SMB com a resposta e o envia de volta ao cliente.

O NetWare Shell e o NCP (NetWare Core Protocol)

O NetWare Shell é implementado como uma casca que fica acima do sistema operacional local. O protocolo usado na interação entre os clientes e servidores NetWare é o NCP.

O NCP utiliza o serviço de datagrama fornecido pelo IPX para transmitir suas mensagens. Só uma solicitação NCP pode estar pendente em um determinado instante do tempo.

O NetWare Shell e o NCP

São exemplos de serviços que podem ser solicitados por pedidos em mensagens NCP:

- estabelecimento e encerramento de conexões entre clientes e servidores

- manipulação de diretórios e arquivos

- manipulação de semáforos para sincronizar a utilização concorrente de recursos

- modificação de parâmetros de controle de segurança e impressão de dados

As informações sobre os objetos são armazenadas em um BD do servidor de arquivos denominado bindery. O NCP utiliza o bindery para implementar serviços de nomes, contabilização de uso de recursos e mecanismos de segurança.