UFF

Redes de Computadores

(GCC04035)

2o Período de 1996

Primeira Série de Exercícios

2.3 - Os canais de televisão têm uma largura de 6 MHz. Quantos bits/s poderiam ser transmitidos se fossem usados sinais digitais de quatro níveis?

Solução - Pelo Teorema de Nyquist

C = 2*W*log2 L = 2 * 6 MHz * log2 4 = 24 Mbps

2.4 - Se um sinal binário é transmitido através de um canal de 3 Khz cuja relação sinal-ruído é de 20 dB, qual é a taxa de dados máxima alcançável?

Solução - 20 dB = 10 * log10 S/N 2 dB = log10 S/N S/N = 100

Pelo Teorema de Shannon

C = W* log2 (1+S/N) = 3KHz * log2 (1+100) = 3*6,6 = 19,98 Kbps

Pelo Teorema de Nyquist

Considerando um sinal binário como sendo aquele para o qual L=2 então

C = 2*W*log2 L = 2 * 3 MHz * log2 2 = 6 Mbps

O menor dos dois é o limite de Nyquist: 6 Mbps.

2.5 - Qual a relação sinal-ruído necessária para colocar uma portadora T1 em uma linha de 50 KHz?

Solução - Pelo Teorema de Shannon

C = W* log2 (1+S/N)  log2 (1+S/N) = C/W  log2 (1+S/N) = 1,544 Mbps/50 KHz = 30,88

1+S/N = 1,976 * 109 S/N = 10*log(1,976 * 109 -1) = 92,96 dB

2.24 - Compare a taxa de dados máxima em um canal sem ruídos de 4 Khz usando:

a. Codificação analógica com 2 bits por amostra.

b. O sistema PCM do T1.

Solução :

a. Pelo Teorema de Nyquist

C = 2*W*log2 L = 2 * 4 KHz * log2 4 = 16 Kbps

b. Pelo Teorema de Nyquist

C = 2*W*log2 L = 2 * 4 KHz * log2 128 = 56 Kbps

4.22 -Esboce a codificação Manchester para a seqüência de bits 0001110101.

Solução - Codificação Manchester

| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.23 - Esboce a codificação Manchester diferencial para a seqüência de bits do problema anterior. Suponha que a linha esteja inicialmente no estado baixo.

Solução - Codificação Manchester diferencial

| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.33 - Compare o retardo de se transmitir uma mensagem de x bits em um caminho de k passos em uma rede comutada por circuitos e em uma rede comutada por pacotes (com pouca carga). O tempo de estabelecimento do circuito é s segundos, o retardo de propagação é d segundos por passo, o tamanho do pacote é p bits e a taxa de dados é b bps. Em que condições a rede de pacotes tem um retardo menor?

Solução -

Para não considerar a superposição de retardos durante o “pipe line” calcular-se-á o tempo de transmissão de toda a mensagem e a esse tempo será adicionado o tempo que a cauda da mensagem leva até chegar ao destino.

| Um objeto desta coluna | corresponde a |
| --- | --- |
| Transmissão de todos os bits | x/b |
| Retardos | kd |
| Retransmissão do último pacote | (k-1)p/b |
| Tempo de estabelecimento de circuito e mais a transmissão | s + x/b + kd |
| Tempo de transmissão com comutação por pacotes | x/b + (k-1)p/b + kd |
| Situação na qual a comutação por pacotes tem atraso menor | x/b + (k-1)p/b + kd < s + x/b + kd (k-1)p/b < s ou s > (k-1)p/b |

2.27(da 2a Edição) - Um multiplexador de terminais tem seis terminais de 1200 bps e n terminais de 300 bps ligados a ele. A linha de saída é de 9600 bps. Qual o valor máximo de n?

Solução - 9600 = 6 * 1200 + n * 300 300 * n = 9600 - 7200 = 2400  n = 2400/300 = 8

Segunda Série de Exercícios

4.1 - Um grupo de N estações compartilha um canal ALOHA puro de 56 kbps. Cada estação emite um quadro de 1000 bits em média a cada 100 s, mesmo que o quadro anterior ainda não tenha sido enviado (p. ex., as estações têm buffers). Qual o valor máximo de N?

Solução

Banda disponível     W=56Kbps

Tamanho dos quadros    X=1000 b

Taxa de geração de quadros S=Ge-2G

O máximo ocorre para G = 1/2 S=1/2 * 1/e = 1/2e = 0,184

A banda máxima utilizável é SW = 0,184 * 56 = 10,3 Kbps

Carga de uma estação 1000 b /100 s = 10 bps

Número de estações N = SW /10 = 10300 / 10 = 1030 estações

4.3 - Dez mil reservas de estações de companhias de aviação estão disputando o uso de um único canal ALOHA com aberturas. A estação média faz 18 solicitações/hora. Uma abertura tem 125 s. Qual a carga aproximada do canal?

Solução

Supondo que a distribuição de probabilidades siga o modelo de Poisson, o coeficiente G seria

18 solic/(est . hora) * 1 / 3600 seg/hora = 1/200 solic/(est . seg)

10000 est * 1/200 solic/(est . seg) = 50 solic/ seg

G = 50 solic/ seg * 125 * 10-6 seg = 6,25 * 10-3 solicitações por tempo de quadro

3.9(da 2a Edição)  - Para reduzir a contenção no rádio da central de despacho, uma companhia de táxis decidiu dividir o tempo em aberturas de 1s. A companhia então começa a contratar PhDs em computação desempregados como motoristas, uma vez que o novo sistema exige que os usuários falem digitalmente, em rajadas de 1s. Em uma noite, apenas dois motoristas que falam digitalmente estão na rua, ambos falando com a central. A probabilidade de que um motorista tenha algo a dizer durante uma abertura é 0,3. No evento de uma colisão, cada um repete durante as aberturas sucessivas, com probabilidade 0,2. Calcule o número médio de aberturas necessárias para cada transmissão bem sucedida. (O despachante na central só fala analogicamente e não diz nada).

Solução

Probabilidade de um motorista ter algo a dizer  p

Probabilidade de repetição em caso de colisão   t

Probabilidades de sucesso nas tentativas:

| Tentativa | Probabilidade de sucesso |
| --- | --- |
| 1 | p * (1-p) |
| 2 | p2 * t*(1-t) |
| 3 | p2 * t*(1-t) * t2 = p2 * t3 * (1-t) |
| 4 | p2 * t4 *t*(1-t) = p2 * t5 * (1-t) |
| ... | ........ |
| k | p2 * t2*k-3 * (1-t) |

Número esperado de tentativas

O somatório é obtido da soma dos termos de uma progressão geométrica decrescente cuja soma de termos é dada por

aonde a = kt e q = t2. Logo

S = kt

4.17 - Um edifício de escritórios de sete andares tem 15 escritórios adjacentes por andar. Cada escritório contém uma tomada para um terminal na parede da frente, de forma que as tomadas formam um reticulado em disposição retangular no plano vertical, com uma separação de 4m entre as tomadas, tanto horizontal quanto verticalmente. Supondo que seja possível passar um cabo entre quaisquer pares de tomadas, horizontal, vertical ou diagonalmente, quantos metros de cabo seriam necessários para conectar todas as tomadas, usando-se:

(a) Uma configuração em estrela com um único IMP no centro?

(b) Um CSMA/CD?

(c) Uma rede em anel (sem uma central de cabeamento)?

Solução

Estrela

Diagonais de altura 1, 2 ou 3 andares e lados 1 a 7 módulos dão 389,94 m

Verticais dão 2*(1+2+3)=12 andares e horizontais dão 2*(1+2+...+7)=56 módulos ou (12+56)*4= 272 m

Total  272 + 4 * 389,94 = 1831,77 m

CSMA/CD

Horizontais 7 * 14 * 4 = 392 m

Verticais  6 * 4 = 24 m

Total  392+24 = 416 m

Anel

Horizontais 6*14*4=392m

Verticais 24 m

Diagonal  SQRT((14*4)^2+(6*4)^2) = 60,92 m

Total  392+24 +60,92 = 476,92 m

4.19 - Uma LAN de 10 Mbps CSMA/CD com comprimento de 1 Km tem uma velocidade de propagação de 200 m / s. Os quadros de dados têm comprimento de 256 bits, incluindo 32 bits de cabeçalho, soma de verificação e outros overheads. A primeira abertura após uma transmissão bem sucedida é reservada para que o receptor capture o canal e envie um quadro de confirmação com 32 bits. Qual a taxa de dados efetiva, excluindo o overhead, supondo-se que não há colisões?

Solução

Tamanho de um quadro  256 b

Tamanho de confirmação 32  b

Bits transmitidos para garantir um quadro 256+32=288

Tempo de transmissão   288 b/10 Mbps = 28,8 s

Tempo de propagação 1000 m / 200 m/s = 5 s

Tempo de propagação na direção contrária    5 s

Tempo de propagação da confirmação  5 s

Tempo de propagação da confirmação na direção contrária    5 s

Tempo total 28,8 + 5 + 5 + 5 + 5 = 48,8 s

A cada 48,8 s correspondem 256-32 = 224 b. Em um segundo a taxa real de dados será

224 b / 48,8 s = 4,59 Mbps

4.20 - Duas estações CSMA/CD estão tentando transmitir arquivos longos (múltiplos quadros) cada uma. Após a transmissão de um quadro, elas competem pelo canal usando o algoritmo de recuo exponencial. Qual a probabilidade de que a contenção termine na rodada k, e qual o número médio de rodadas por período de contenção?

Solução

A tentativa de captura i distribui-se sobre 2i-1 slots. A probabilidade de uma colisão nessa tentativa é de 1/2i-1 = 2-(i-1). . A probabilidade de k-1 insucessos seguidos de um sucesso na tentativa k é dada por

4.24 - Um sistema de token bus funciona assim: quando o token chega a uma estação, um relógio é reinicializado em 0. A estação começa a transmitir quadros de prioridade 6 até que o relógio atinja T6. Ela então passa para quadros de prioridade 4 até que o relógio atinja T4. Esse algoritmo é repetido com prioridade 2 e prioridade 0. Se todas as estações têm os valores 40, 80, 90 e 100 ms, respectivamente, para os relógios T6 a T0, qual a fração da banda passante total que é reservada para cada classe de prioridade?

Solução

| Prioridade | Temporização | Disponibilidade | Fração correspondente |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 40 | 40 | 40/100 |
| 4 | 80 | 80-40 = 40 | 40/100 |
| 2 | 90 | 90 - 80 = 10 | 10/100 |
| 0 | 100 | 100 - 90 - 10 | 10/100 |

4.26 - A quantos metros de cabo é equivalente o retardo de 1 bit da interface de token ring, a uma taxa de transmissão de 5 Mbps e uma velocidade de propagação de 200 m / s.

Solução

Atraso de 1 bit   1/5Mbps

Comprimento de cabo equivalente e = v*t = 200 m/s * 1/5 Mbps = 40 m/bit

4.28 - Um token ring altamente carregado, de 10 Mbps e 1 Km de extensão, tem uma velocidade de propagação de 200 m / s. Cinqüenta estações estão espaçadas uniformemente ao longo do anel. Os quadros de dados têm 256 bits, incluindo 32 bits de overhead. As confirmações vão de carona nos quadros de dados e são de fato grátis. O token tem 8 bits. A taxa de dados efetiva do anel é maior ou menor do que a taxa de dados de uma rede CSMA/CD a 10 Mbps?

Solução

CSMA/CD

A taxa de transmissão de uma rede CSMA/CD como esta é de 4,59 Mbps (Exercício 4.19)

Para o anel

Transmissão de um pacote		256b / 10 Mbps = 25,s s

Transmissão de um token				0,8 s

Propagação até a outra estação	20 m / 200 m/s = 0,1 s

Tempo total					26,5 s

Dados efetivamente transmitidos em um pacote	256 - 32 = 224 b

Taxa real no anel		224 b / 26,5 s = 8,45 Mbps

A taxa real do anel é superior à da rede CSMA/CD em 84%

3.26(da 2a Edição)  - Um anel com aberturas grandes contém 1024 bits, agrupados em 32 aberturas de quadro. Se, em média, 60% das aberturas de quadros estão vazias, qual a chance de um quadro recém gerado ter que esperar mais do que duas aberturas para entrar no anel?

Solução

Situação dos quadros 		vazios		           60% de 32  19

ocupados			  13

Probabilidade de acesso ao anel sem espera      13/32 = 0,59375

Probabilidade de acesso ao anel esperando um quadro   19/32*19/31 = 0,24899

Probabilidade de acesso ao anel esperando dois quadros   13/32*12/30*19/30  = 0,09959

Probabilidade de esperar zero, um ou dois quadros   0,59375+0,24899+0,09959= 0,9423

Probabilidade de esperar mais de dois quadros             1 - 0,9423 = 0,05766

3.2 - O fragmento de dado a seguir ocorre na metade de um fluxo de dados para o qual é usado o algoritmo de preenchimento de caracteres descrito no texto: DLE, STX, A, DLE, B, DLE, ETX. Qual é a saída depois do preenchimento?

Solução

DLE STX A DLE DLE B DLE ETX

3.3 - Se o string de bits 0111101111101111110 está sujeito ao preenchimento de bits, qual é o string de saída?

Solução

011110111110011111010

4.3(da 2a Edição)  - Foram discutidos neste capítulo quatro métodos de enquadramento. Um deles usou violações de código para assinalar os limites do quadro. Essa técnica é aplicável quando se utiliza a codificação de Manchester? E quando é usada a codificação de Manchester diferencial?

Solução

Sim, pois ambas as técnicas Manchester necessitam de transição no meio do período correspondente a um bit. Para violar o código basta não fazer transição. Usando níveis baixo-baixo (j) ou alto-alto (k).

3.22 - Quadros de 1000 bits são enviados através de um canal de satélite de 1 Mbps. As confirmações são sempre transportadas sobre quadros de dados. Os cabeçalhos são muito curtos. São usados números de seqüência de três bits. Qual é a máxima utilização de canal que se pode alcançar para

(a) Pára e espera.

(b) Protocolo 5.

(c) Protocolo 6.

Solução

Tempo de um ciclo

Transmissão de um quadro			100 b / 1 Mbps = 1 ms

Propagação de um quadro						270 ms

Transmissão da confirmação					    1 ms

Propagação da confirmação					270 ms

Soma								542 ms

Para k quadros transmitidos em 542 ms a eficiência será e = k / 542

Stop and wait

k=1

e = 1 / 542 = 0,18%

Protocolo 5

W=Maxseq=2S - 1 = 23 - 1 = 8 - 1 = 7

k=7

e = 7 / 542 = 1,29%

Protocolo 6

W=(Maxseq+1)/2=(2S - 1+1)/2 = 23 /2 = 4

k=4

e = 4 / 542 = 0,74%

3.14 - Se o procedimento entre no protocolo 5 verificasse a condição a  b  c em vez da condição

a  b < c, isso teria qualquer efeito na correção ou na eficiência do protocolo? Explique.

Solução

O protocolo falharia. Considere-se, por exemplo, número de seqüência com 3 bits e o seguinte ambiente:

·	A estação 1 transmite o quadro 7

·	A estação 2 recebe o quadro 7  e envia a confirmação por “piggybacking”

·	A estação 1 recebe a confirmação

·	A estação 1 transmite os quadros 0 a 6, que se perdem

·	O temporizador da estação 2 dispara e ela retransmite a confirmação do quadro 7

·	Na estação 1 chega r.ack = 7 e os limites a testar se tornam

AckExpected = 0

r.ack = 7

NextFrameToSend = 7

Compare-se as situações

| Procedimento | Between anterior | Novo between |
| --- | --- | --- |
| Condição | a b < c | a b c |
| Teste | 0 7 < 7 | 0 7 7 |
| Valor | False | True |
| Conclusão | Falha detectada | Falha não detectada |

Terceira Série de Exercícios

5.4 - Dê três exemplos de parâmetros de protocolos que possam ser negociados por ocasião do estabelecimento de uma conexão.

Solução -	Tamanho de janela

Maior tamanho de pacote

Valores de temporização

5.4(da 2a Edição)- Em relação à Fig. 5-6 quais são as novas entradas de tabelas necessárias para adicionar o caminho AEFD?

Solução  -Novas entradas nas tabelas

| Roteador | Nova entrada |
| --- | --- |
| A | H5 | E4 |
| D | F2 | H4 |
| E | A4 | F1 |
| F | E1 | D2 |
| B | F0 | H0 |
| C | E1 | D2 |

5.5- Considere o seguinte problema de projeto referente a implementação de serviço de circuito virtual. Se circuitos virtuais são usados no interior de uma sub rede cada pacote de dados deve conter um cabeçalho de 3 bytes e cada roteador deve guardar espaço de 8 bytes para identificação do circuito. Se datagramas são usados internamente são necessários cabeçalhos de 15 bytes mas não há necessidade de armazenamento de tabelas nos roteador. A capacidade de transmissão custa 1 centavo por Mb, por salto. A memória dos roteador pode ser adquirida por 1 centavo por byte e é depreciada ao longo de dois anos (considerar apenas o horário comercial). A média estatística das sessões é de 1000 segundos, tempo no qual 200 pacotes são transmitidos. Em média cada pacote requer 4 saltos. Qual das implementações é mais econômica e qual é, em números, esta vantagem?

Solução

Preço de memória

Número de sessões por segundo		1/1000

Número de horas comerciais por ano  54semanas/ano * 40 horas/semana = 2160 horas/ano

Número de segundos por ano              3600 seg/hora * 2160 hora/ano = 7 776 000 seg/ano

Número de sessões por ano   1000seg/sessão / (7776000 seg/ ano) = 1 / 7776 ano/sessão, ou ainda 7776 sessões por ano ou 2 * 7776 = 15552 sessões ao longo do tempo de amortização

Cada sessão transmite 200 pacotes e o número de pacotes transmitidos para a amortização é de 200*15552=3110400

Preço por byte de memória ao longo da vida útil             0,01/3110400 = 3,22*10-9  b

Como cada pacote requer 4 saltos são 5 roteadores. Cada roteador requer 8 bytes por circuito virtual

Preço dos 5 roteadores  no tocante a memória    5*8*3,22*10-9  = 1,29*10-6

Preço de transmissão

Circuitos Virtuais		8bits/byte*3bytes/pacote*200pacotes*4saltos=19200bits/salto=0,00192Mb/salto

Preço 			0,00192Mb/salto * 0,01 USD/Mb/salto = 1,92*10-5

Datagramas		8bits/byte*15bytes/pacote*200pacotes*4saltos=96000bits/salto=0,0096Mb/salto

Preço 			0,0096Mb/salto * 0,01 USD/Mb/salto = 9,6*10-5

Resumo

Circuitos virtuais 	USD 1,29*10-6 + 1,92*10-5= 2,05*10-5	(solução mais vantajosa)

Datagramas 		USD 9,6*10-5

Solução alternativa

Um caminho com 4 saltos possui 5 roteadores.

Durante uma sessão os circuitos virtuais bloqueiam na memória dos roteadores 5 * 8 bytes = 40 bytes. Como as sessões são de 100 segundos o bloqueio é de 40000 bytes*seg

Preço de memória 1 centavo/byte

Tempo de depreciação 2 anos * 52 semanas/ano * 40 h/semana * 3600 Seg/hora = 1,4976 * 107 seg

Custo real da memória 1 centavo/byte / 1,4976 * 107 seg =  6,67 * 10-8 centavos/byte*seg

Custo contra os circuitos virtuais 40000 bytes*seg * 6,67 * 10-8 centavos/byte*seg = 2,67 * 10-3 centavos

Datagramas não bloqueiam memória dos roteadores mas, para os mesmos 200 pacotes que compõem uma sessão, exigem um acréscimo de bytes no cabeçalho

(15-3) bytes/pacote * 4 saltos * 200 pacotes = 9600 bytes*salto

Custo contra os datagramas 9600 bytes*salto * 1 * 10-6 bytes*salto = 9,6 * 10-3 centavos

No presente caso os circuitos virtuais são mais vantajosos pois 2,67 < 9,6.

5.6	- Supondo que todos os roteadores e hosts estão funcionando a contento e que o “software” está livre de erros, existe alguma chance, por menor que seja, que um pacote seja entregue em destino errado?

Solução - Sim. Uma grande rajada de erros pode estragar toda a transmissão. Se o controle de erros for de k bits a probabilidade de erros não detectados é de 2k. Caso o erro afete o destino do pacote ou o número do circuito virtual o pacote será entregue no destino errado e aceito.

5.9 - Se os atrasos forem armazenados como números de 8 bits em uma rede de 50 roteadores, e os vetores de atrasos forem intercambiados duas vezes a cada segundo, qual é a banda passante ocupada pelo algoritmo de roteamento distribuído, em linhas full-duplex? Suponha que cada roteador tenha 3 linhas para outros roteadores.

Solução - São 50 roteadores.

Os vetores são de 50 posições * 8 bits = 400 bits

2 vezes por segundo e por estação correspondem a 800 bits/estação

Mensagens trocadas por linha  : 800 bps em cada direção

5.11 - Para roteamento hierárquico com 4800 roteadores quais os tamanhos de região e de “cluster” que devem ser escolhidos para minimizar o tamanho da tabela de roteamento para uma hierarquia em três níveis?

Solução - Para e níveis 48001/3 = 16,87. Dividindo 4800 por 16 se obtém 300. Para obter 300 pode-se multiplicar 15 por 20. A tabela terá 16 + 15 + 20 = 51 entradas e pode-se adotar 15 “clusters”, 15 regiões e 20 roteadores ou qualquer permutação desses valores.

5.16 - Uma sub rede de datagramas permite aos roteadores descartar pacotes sempre que necessário. A probabilidade de um roteador descartar um pacote é p. Considere o caso de um host emissor conectado a um roteador emissor, que é, por sua vez, conectado a um roteador destinatário e este é conectado a um host destinatário. Se qualquer dos roteadores descartar um pacote, o host emissor eventualmente entra em processo de “time-out” e tenta novamente. Se tanto as linhas host-roteador quanto as roteador-roteador forem contadas como saltos, qual é o número médio de

a)Saltos de cada pacote por transmissão?

b)Transmissões de um pacote?

c)Saltos requeridos por pacote recebido?

Solução

A probabilidade de que um pacote emitido pelo host emissor tenha um só salto é 	p

A probabilidade de que um pacote emitido pelo host emissor tenha dois saltos é 	p(1-p)

A probabilidade de que um pacote emitido pelo host emissor tenha três saltos é 		(1-p)2

O comprimento médio esperado será 			e = p + 2 x p(1-p) + 3 x (1-p)2 = p2 - 3p +3

Para p = 0 (sem descarte) o pacote chega ao destino com 3 saltos

Para p = 1 (sempre descarte) o pacote só dá um salto.

Para 0 < p < 1 a probabilidade de sucesso é 		q = (1-p)2

O número esperado de transmissões será 		E = q + 2q(1-q) + 3q(1-q)2+ .... = 1/q = 1 / (1-p)2

O número esperado de transmissões será dado por	E  e = (p2 - 3p +3) / (1-p)2

4.37  - Considere duas pontes entre LAN, ambas conectando duas redes 802.4. A primeira ponte recebe 1000  pacotes de 512 bytes por segundo para transpor. A segunda rede recebe 200 pacotes de 4096 bytes por segundo para transpor. Qual das duas pontes necessita de processador mais rápido? Por que?

Solução

A demanda de processador é provocada por interrupções, mudanças de ambiente de processos e número de quadros processados.

| Ponte | Quadros/Seg | Tamanho de quadro | Througput | Demanda de processador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 512 | 4096000 | 1000 |
| 2 | 200 | 4096 | 6553600 | 200 |

A primeira ponte embora com throughput menor demanda maiores recursos de processador.

4.38  - Suponha que as pontes do problema anterior conectem uma rede 802.4 e uma rede 802.5. Esta modificação traria alguma influência na resposta anterior?

Solução – Uma ponte entre redes 802.4 e 802.5 tem de inverter a ordem dos bytes, o que é uma operação que consome muito tempo de processador.

| Ponte | Quadros/Seg | Tamanho de quadro | Byets/seg | Interrupções/seg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 512 | 512000 | 1000 |
| 2 | 200 | 4096 | 819200 | 200 |
| Diferença |  | 307200 | 800 |

Se 307200 inversões de bytes demorarem mais do que 800 interrupções a ponte 2 necessitará de um processador mais rápido, em caso contrário a ponte 1 necessitará de um processador mais rápido.

A primeira ponte está no limite da velocidade de um “token ring”. A segunda ponte recebe mais quadros do que a ponte 802.5 aceita. O “token ring” só pode permanecer do lado 1 da ponte, que necessita processador mais rápido.

5.25(da 2a Edição)  - Um datagrama IP de 1024 bytes é fragmentado em pedaços. Cada pedaço é enviado como um fragmento separado através de uma rede X.25 cujo tamanho de pacote permite a transmissão de 128 bytes de dados por pacote. Quantos fragmentos são necessários e qual a eficiência da transmissão, considerando tanto a sobrecarga causada pelo X.25 quanto a causada pelo IP e ignorando a sobrecarga oriunda das camadas inferiores?

Solução - Datagrama de 1024 bytes. O maior cabeçalho IP tem 24 bytes.

O pacote X.25 tem 128 bytes de dados e 3 bytes de cabeçalho.

Número de fragmentos = 1024/128 = 8

Eficiência da transmissão = (1024-20)/(8*(128+3) = 95,42 %.

6.6 - Suponha que, no estabelecimento de conexões, fosse utilizado um protocolo “two-way-handshake” ao invés de um “three-way-handshake”. Em outras palavras seria desnecessária uma terceira mensagem. Seria possível a ocorrência de bloqueios fatais? Dê um exemplo desses bloqueios ou mostre que nenhum deles existe.

Solução - Considere-se as estações 1 e 2 se comunicando. Um pacote chega à estação 1 e é confirmado. A confirmação se perde e a estação 1 fica na espera da seqüência de mais pacotes. A estação 2, que mandara o pacote fica aguardando a confirmação e não há como sair do bloqueio fatal.

6.15(da 2a Edição)  - O protocolo X.25 não usa numeração seqüencial, ao contrário do TP4. Isto ocorre porque o X.25 foi desenvolvido antes da idéia de numeração seqüencial ou tem outra razão?

Solução - O protocolo X.25 não utiliza numeração seqüencial porque é baseado em conexões. Os “buffers” equivalentes às janelas deslizantes são alocados por mensagens de créditos.

6.16(da 2a Edição)  - Considere o problema de ligação de duas inter redes com sub redes em conexões tipo C. Se uma TPDU  passa através de uma rede cujo maior tamanho possível de pacote é menor do que o tamanho padrão das TPDU, isto causa algum problema com TP4? E com TCP?

Solução - O protocolo TP4 prevê o tratamento de TPDU maiores do que o negociado para as SDU. TCP aceita mensagens arbitrariamente longas e as separa em datagramas sem problemas.

6.13 - A fragmentação e remontagem de datagramas é tratada pelo IP e é invisível ao TCP. Isto significa que o TCP não precisa se preocupar com a recepção de dados fora de ordem?

Solução - Mesmo datagramas chegando intactos podem vir fora de ordem e é necessário que o TCP esteja preparado para colocar as partes da mensagem em seus devidos lugares.

Sem número - Comentar o item 2.6.7.

1o Período de 1997

Primeira Série de Exercícios

1.3(da 2a Edição)  - Considere 2n - 1 roteadores conectados pelas seguintes topologias:

(a) Estrela (o nó central é apenas um comutador, não um roteador).

(b) Anel.

(c) Interconexão completa.

Para cada uma, dê o número de saltos necessários para um pacote roteador-roteador médio (sem tráfego para si próprio).

Solução :

| Topologia | Melhor caso | Pior caso | Média |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrela | 1 | 1 | 1 |
| Anel | 1 | (2n-1) - 1 | (2n-1) - 2 |
| Interconexão completa | 1 | 1 | 1 |

1.3 - Um conjunto de cinco roteadores devem ser ligados formando uma sub rede ponto a ponto. Entre cada par de roteadores os projetistas podem colocar uma linha de alta velocidade, de velocidade média, de baixa velocidade ou nenhuma linha. Se são necessários 100 ms de tempo de computador para gerar e inspecionar cada topologia, quanto tempo será necessário para inspecioná-las todas?

Solução :

Possibilidade de linhas distintas    4

Número de combinações de roteadores dois a dois   C(5,2) = 10

Número de topologias distintas  4^10 = 1.048.576

Tempo necessário  1.048.576 * 100 * 10-3 = 104858 seg  29 horas

1.4 - Um conjunto de 2n - 1 roteadores estão interconectados em uma árvore binária centralizada, com um roteador em cada nó. O roteador i se comunica com o roteador j mandando uma mensagem para a raiz da árvore. A raiz envia uma mensagem de volta para o nó j. Derive uma expressão aproximada para o número médio de saltos por mensagem, para grandes voltas de n, assumindo que qualquer par de roteadores é igualmente provável.

Solução :

Se a árvore possui 2n-1 roteadores é porque é de nível n.

Para calcular o número médio de saltos basta calcular o número médio de saltos de um roteador qualquer até a raiz e dobrar este número correspondendo aos trechos roteador i-raiz e raiz-roteador j. O número médio de saltos será calculado somando os comprimentos médios de caminhos até a raiz e dividindo pelo número de roteadores.

| Nível | Distância à raiz | Número de roteadores | Produto |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 4 | 8 |
| n | n - 1 | 2n-1 | (n - 1) 2n-1 |
| Soma |  |  |  |
| Número médio de saltos |  |  |  |

1.5 - A desvantagem de uma sub rede por difusão é a capacidade desperdiçada devido às tentativas de múltiplos hosts de acessarem a rede ao mesmo tempo. Como exemplo simplista, suponha que o tempo é dividido em aberturas discretas, com cada um dos n hosts tentando usar o canal com probabilidade p durante cada abertura. Que fração das aberturas é desperdiçada devido a colisões?

Solução :

Probabilidade de um host tentar acessar o meio    p

Probabilidade de um host não tentar acessar o meio  (1-p)

Probabilidade de n-1 host não tentar acessar o meio  (1-p)n-1

Probabilidade de sucesso de um host na tentativa de acessar o meio  p*(1-p)n-1

Probabilidade de sucesso de um qualquer host na tentativa de acessar o meio  Ps=n*p*(1-p)n-1

Probabilidade de canal livre (nenhum host tentar acesso ao meio)	Po=(1-p)n

Probabilidade de ocorrência de uma colisão 			Pc = 1 - (Ps + Po)

Pc = 1 - n*p*(1-p)n-1 - (1-p)n

Esta probabilidade é a fração das aberturas desperdiçadas.

2.2 - Um canal sem ruído, de 4 KHz, é amostrado a cada milisegundo. Qual é a taxa de dados máxima?

Solução :

Pela Lei de Nyquist  C = 2*W*log2 L

W= 4KHz

Como o número de níveis não foi fixado pode-se adotar qualquer valor desejado. Por exemplo

L=2

C=2*4000*1=8000 bps

L=1024

C=2*4000*10=8Mbps

2.14 - Um sistema telefônico simples consiste em duas estações e uma única central à qual cada estação está ligada através de uma linha full-duplex de 1 MHz. O telefone médio é usado para fazer quatro chamadas a cada dia de trabalho de 8 horas. A duração média de cada chamada é de 6 min e 10% das chamadas são de longa distância (i.e., passam através da central). Qual é o número máximo de telefones que uma estação pode suportar? (Assuma 4 Khz por circuito).

Solução :

Demanda da linha de 1MHz devida a um telefone 10% * 4 chamadas * 6 min / 8 * 60 min = 4/800 do dia

Uma linha pode ser partilhada por 200 telefones.

Número de circuitos multiplexados por tronco 1MHz / 4 Khz = 250

Número de telefones que podem ser suportados

200 telefones/linha * 250 circuito = 50.000 telefones

2.26 - Qual a diferença, se houver, entre a parte de demodulação de um modem e a parte de codificação de um codec? (Afinal de contas, ambos convertem sinais analógicos em sinais digitais).

Solução :

Um modem é um dispositivo totalmente analógico. Ele recebe uma portadora analógica e um sinal modulante dando saída a um sinal analógico, que é a portadora modulada. Quando o sinal modulante for digital este é tratado como um sinal analógico o mais próximo possível do sinal digital. Por outro lado, o codec é um dispositivo que recebe sinais analógicos e tem uma saída digital e não uma saída analógica contendo um sinal digital.

2.32 - Três redes comutadas a pacotes contêm, cada uma, n nós. A primeira rede possui uma topologia em estrela com um comutador central, a segunda é um anel (bidirecional) e a terceira é completamente interconectada, com um fio conectando cada nó a todos os outros. Qual é o melhor caso, o caso médio e o pior caso para o caminho de transmissão, em número de passos intermediários?

Solução :

| Topologia | Melhor caso | Pior caso | Média |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrela | 2 | 2 | 2 |
| Anel | 1 | (n-1)/2 | (n+1)/4 |
| Interconexão completa | 1 | 1 | 1 |

2.34 - Suponha que x bits de dados do usuário devem ser transmitidos em um caminho de k passos em uma rede comutada por pacotes, na forma de uma série de pacotes cada qual contendo p bits de dados e h bits de cabeçalho, e x > > p + h. A taxa de bits na linha é b bps e o retardo de propagação é desprezível. Qual o valor de p que minimiza o retardo total?

Solução :

Número de bits a transmitir				(p+h)x/p

Tempo de transmissão					(p+h)x/pb

Tempo de propagação da cauda				(k-1)(p+h)/b

Tempo total						t = (p+h)x/pb + (k-1)(p+h)/b

Minimizando em relação a p

t/p = 0 - hx/bp2 + (k-1)/b + 0 = 0 hx/p2 = k-1 p2 = hx / (k-1) p = SQRT(hx/(k-1))

2.39 - Quantos bits de buffer em RAM são necessários para um intercambiador de um chaveador por divisão de tempo, se as amostras da linha de entrada têm 10 bits e existem 80 linhas de entrada?

Solução :

80 linhas de 10 bits de amostra cada necessitam de 800 bits de buffer em RAM

Segunda série de Exercícios

4.4 - Uma grande população de usuários ALOHA consegue gerar 50 pedidos/s, incluindo tanto originais quanto retransmissões. O tempo é dividido em aberturas de 40 ms.

(a) Qual a chance de sucesso na primeira tentativa?

(b) Qual a probabilidade de exatamente k colisões e então um sucesso?

(c) Qual o número esperado de tentativas de transmissão necessárias?

Solução

a) A probabilidade de  existir  uma única tentativa de transmissão em um dado instante é dada por p = e-G

sendo G número médio de quadros gerados em dado tempo de quadro ( na caso 50 pedidos/seg)

| 50 quadros | 1 seg |
| --- | --- |
| G quadros | 40 mseg |

G = 40 * 50 * 10-3 = 2.000 * 10-3

G=2

p = e-2

b)

pk = 0,135 * 0,865k

c) n=eG=e2= 7,389

4.7 - Uma rede CSMA/CD usa a versão de Mok e Ward para a contagem regressiva binária. Em um dado instante, as dez estações têm os números virtuais 8, 2, 4, 5, 1, 7, 3, 6, 9 e 0. As próximas três estações são 4, 3 e 9, nessa ordem. Quais são os números virtuais das estações depois que todas as três terminaram as suas transmissões?

Solução

| Situação no instante t | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situação após a transmissão da estação 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 9 | 1 |
| Situação após a transmissão da estação 3 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 2 |
| Situação após a transmissão da estação 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 0 | 3 |

3.15(da 2a Edição)  - Um estudante de biologia com área de concentração secundária em ciência da computação construiu uma ratoeira digital, baseada em microprocessador, para recapturar um ou mais dos oito ratinhos digitais, também baseados em microprocessadores, que escaparam de suas gaiolas. Infelizmente existem também onze ratos comuns, analógicos, no laboratório. Quando a ratoeira atinge a sua capacidade de três ratos, de qualquer tipo, o microprocessador emite um caractere ASCII “Control-G” para alertar o estudante. Qual a probabilidade de ter capturado exatamente um rato digital?

Solução

Probabilidade do primeiro rato ser digital

Probabilidade do segundo rato ser digital

Probabilidade do terceiro rato ser digital

p = p1 + p2 + p3 = 0,45407637

4.25 - O que acontece se uma estação em um token bus aceita o token e em seguida falha? Como o protocolo descrito no texto lida com este caso?

Solução

Cada estação que passa a permissão adiante fica monitorando a linha aguardando atividade de sua sucessora. A atividade pode ser a transmissão de um quadro ou a passagem da permissão. Se nada acontecer a estação que passara a permissão gera um quadro who_follows que serve para remover a estação em falha do anel lógico e habilitar a permissão para a estação que seguir. É irrelevante se a falha tenha ocorrido antes ou depois da estação aceitar a permissão.

4.30 - Um token ring de 4 Mbps tem o valor do relógio para controle de retenção do token de 10 ms. Qual o maior quadro que pode ser transmitido nesse anel?

Solução

| 4 * 106 bits | 1 seg |
| --- | --- |
| x bits | 10 mseg |

x = 4 * 106 * 10 * 10-3 = 4 * 104 bits

Alguns bytes de overhead devem ser subtraídos desse número.

4.32 - Um token ring em fibra ótica usado como MAN tem 200 km de comprimento e funciona a 100 Mbps. Após transmitir um quadro, a estação interrompe o anel e retira o quadro dele, antes de gerar o token novamente. A velocidade de propagação do sinal na fibra é de 200.000 km/s , e o tamanho máximo de quadro é de 1Kbytes. Qual a eficiência máxima do anel (ignorando-se todas as outras fontes de overhead) ?

Solução

Tempo de transmissão de um quadro (1024 bytes * 8 b/byte) / 100 * 106 b/s = 81,92 * 10-6 s

e = v * t  t = e/v

Latência = 200 km / (200.000 km/s) = 10-3 s (este é o tempo de propagação)

Tempo total  81,92 * 10-6 s +  10-3 s = = 1,08192 * 10-3 s

A taxa de transmissão será dada por

taxa = 1024 bytes * 8 b/byte /(1,08192 * 10-3 s) = 7,57 * 106 b/s

A eficiência será dada por

ef = 7,57 * 106 b/s 100 Mbps = = 7,57 %

3.30(da 2a Edição)  - Repita a questão anterior para um sistema FASNET de 200 km com 100 estações.

Solução

| 100 Mbps | 1 seg |
| --- | --- |
| 8 Kb | x seg |

x = 8 * 10-5 seg (este é o tempo de transmissão)

Tempo de propagação (observar que FASNET é uma espécie de anel em que nas duas metades a propagação ocorre simultaneamente)

| 200.000 km | 1 seg |
| --- | --- |
| 100 km | x seg |

x = 5 * 10-4 seg

A eficiência será dada por

ef = 8 * 10-5 /(5 * 10-4) = 1,6 * 10-1 = 16,0 %

3.7 - Uma forma de detectar erros é transmitir dados como um bloco de n linhas de k bits por linha e acrescentar bits de paridade a cada linha e a cada coluna. Esse esquema detectará todos os erros isolados? E os erros duplos? E os erros triplos?

Solução

Erros isolados

Determinação trivial do bit alterado pelos bits de paridade da linha e da coluna. Estes erros podem ser corrigidos.

Erros duplos

Caso dois bits de mesma linha estejam modificados pode-se detectar estes bits pelos bits de paridade das respectivas colunas. Caso dois bits de mesma coluna estejam modificados pode-se detectar estes bits pelos bits de paridade das respectivas linhas. Caso dois bits de linhas e colunas distintas estejam modificados pode-se detectar estes bits pelos bits de paridade tanto das respectivas colunas quanto das respectivas linhas. penas neste último caso os erros podem ser corrigidos.

Erros triplos

Caso três bits de mesma linha estejam modificados pode-se detectar estes bits pelo bit de paridade da respectiva linha. Caso três bits de mesma coluna estejam modificados pode-se detectar estes bits pelo bit de paridade da respectiva coluna. Caso os três bits não estejam na mesma linha ou coluna volta-se aos casos de erros isolados ou de erros duplos. Não se pode corrigir 3 erros a menos que estejam em linhas e colunas distintas.

3.11 - Um canal tem uma taxa de bits de 4 Kbps e um retardo de propagação de 20 ms. Para que faixa de variação de tamanhos de quadros o pára e espera dá uma eficiência de pelo menos 50%?

Solução

Tempo necessário para transmitir um quadro de dados			D

Tempo de propagação dos dados					P

Tempo de transmissão de uma confirmação				A

Tempo de propagação da confirmação				P

Eficiência		E = D / (D+A+2P)

Supondo A desprezível	E = D / (D+2P)

Para E > 0,5	 D > 0,5(D+2P) 		D > 2P

D > 2 x 20 ms = 40 ms

Tamanho de quadro para eficiência maior que 50% D > 4 Kbps x 40 ms = 160 bits

3.12 - Um tronco T1 com 3000 Km de comprimento é usado para transmitir quadros de 64 bytes usando o protocolo 5. Se a velocidade de propagação é de 6 s / Km, quantos bits devem ter os números de seqüência?

Solução

Tempo de propagação 3000 Km x 6 s/Km = 18 ms

Tempo de transmissão de um quadro

(64 B x 8 b/B) / 1,536 Mb/s = 512 b / 1,536 Mb/s = 1/3 ms = 0,33 ms

Tempo de propagação da confirmação			18 ms

Tempo total						36,33 ms

Número de quadros que podem ser transmitidos nesse intervalo 36,33ms / 0,33 ms = 120 quadros

No protocolo 5 os tamanhos de janela são iguais a 2n - 1.

Para 120 quadros basta fazer n = 7, ou seja usar 7 bits para números de seqüência.

3.13 - Imagine um protocolo de janelas deslizantes que utiliza tantos bits para os números de seqüência que nunca ocorre sobreposição. Que relações devem existir entre as quatro bordas da janela e o tamanho da janela?

Solução

Sejam

Bts  Borda superior da janela do transmissor

Bti  Borda inferior da janela do transmissor

Brs  Borda superior da janela do receptor

Brs  Borda inferior da janela do receptor

n  tamanho máximo da janela definida no protocolo

Para que não haja sobreposição é necessário que

0  Bts - Bti + 1  n		janela do emissor no máximo igual à do enlace

Brs - Bri + 1 = n		janela do receptor igual à do enlace

Bti  Bri Bts +1

3.21 - No protocolo 6, SeqMax = 2n - 1. Conquanto essa condição seja obviamente desejável para tornar eficiente o uso de bits de cabeçalho, não demonstramos que ela é essencial. O protocolo funciona corretamente para SeqMax = 4, por exemplo?

Solução

O tamanho máximo de janela no Protocolo com retransmissão seletiva é (MAX_SEQ + 1)/2. Sendo a divisão inteira quando MAX_SEQ for par haverá arredondamento para baixo e os quadros numerados MAX_SEQ e 0 estarão competindo pela mesma posição na janela. Caso se perca o quadro MAX_SEQ e o quadro 0 chegar haverá erro de protocolo. O protocolo não funciona corretamente. Quando MAX_SEQ for impar o protocolo funciona corretamente..

3.23 - Calcule a fração da banda passante que é desperdiçada em overhead (cabeçalhos e retransmissões) para o protocolo 6 em um canal de satélite de 50 Kbps pesadamente carregado, com os quadros de dados consistindo em 40 bits de cabeçalho e 3960 bits de dados. Os quadros ACK nunca ocorrem. Os quadros NAK têm 40 bits. A taxa de erros para quadros de dados é de 1% e, para quadros NAK, a taxa de erros é desprezível. Os números de seqüência têm 8 bits.

Solução

O canal estará ocioso sempre que a transmissão tiver de ser interrompida aguardando confirmação. O tempo de espera de uma confirmação é de 540 ms. A 50 Kbps isto corresponde a 540 ms x 50 Kbps = 27000 b. Com quadros de 4000 bits há necessidade de transmissão de 7 quadros sem necessidade de confirmação para que o canal esteja sempre ocupado. Como os números de seqüência são de 8 bits sempre o canal estará ocupado.

O overhead é composto de

Bits de cabeçalho						40 bits

Quadros NAK				1 % de 40 bits = 0,4 bits

Retransmissões				1 % de 4000 bits = 40 bits

Soma							80,4 bits

Fração desperdiçada da banda passante 80,4 / (4000 - 40 + 80,4) = 1,99%

4.18(da 2a Edição)  - Qual é o tamanho ótimo da porção de dados do quadro para pára e espera sobre um canal de 1 Mbps com uma taxa de erros de 10-2 por bit, um tempo de sincronização de 1 ms e cabeçalhos de quadros com 32 bits?

Solução

H  número de bits do cabeçalho do quadro de dados

C  capacidade do canal em bps

T  tempo de sincronização e serviço mais retardo de propagação

i  taxa de erros

D  tamanho ótimo da porção de dados dos quadros

3.25 - Um cabo com 100 Km de comprimento funciona na taxa de dados T1. A velocidade de propagação no cabo é 2 / 3 da velocidade da luz. Quantos bits cabem no cabo?

Solução

Se a taxa de bits é de R Mbps os bits são emitidos a cada 1/R seg.

A velocidade é 200.000 km / seg.

O comprimento de cada bit será dado por

O número de bits no cabo será dado por n = 100.000 m / 129,5337 m = 772

Terceira Série de Exercícios

5.2 - Existem circunstâncias em que um serviço de circuito virtual entregará (ou entregaria) pacotes fora de ordem? Explique.

Solução

Sim. Os sinais de interrupção e de controle tem prioridade maior que os demais. Se o usuário de um terminal acionar a tecla “ESC” ou “BREAK”, por exemplo, o pacote gerado por estes sinais de interrupção devem ser transmitidos imediatamente. Estes dados, poe terem prioridade maior serão direcionados a filas prioritárias. O algoritmo de atendimento de filas dá preferência às filas com maior prioridade. Quaisquer outras filas de saída são preteridas. Dados já digitados mas ainda não remetidos podem ser transmitidos e entregues fora de seqüência.

5.7(da 2a Edição)  - Qual é a diferença, se houver, entre o roteamento estático usando duas alternativas igualmente ponderadas e a inundação seletiva usando somente os dois melhores caminhos?

Solução

No caso de roteamento estático, mesmo que as probabilidade de aproveitamento serem iguais só será usada uma das alternativas, pois o algoritmo não é adaptativo. No caso de inundação seletiva serão utilizadas as duas saídas, de acordo com o estado da rede no momento de cada roteamento.

5.9(da 2a Edição)  - Uma certa rede utiliza o roteamento batata quente, ou seja, os pacotes que chegam são postos na fila mais curta. Um dos roteadores tem apenas duas linhas de saída, e portanto duas filas. Se as filas têm a mesma extensão, os pacotes são colocados em uma delas de forma aleatória. Desenvolva a equação que expressa a conservação do fluxo entrando e saindo do estado no qual o comprimento da fila 1 é i e o comprimento da fila 2 é j, com i > j + 1 e j > 1.

Solução

O número de pacotes na fila 1 é igual a i e o número de pacotes na fila 2 é igual a j

O número de pacotes de entrada é igual a e e o número de pacotes de saída é igual a s

Se e < s então i = j = 0

Se e > s então e - s = i + j

5.10(da 2a Edição)  - Proponha um bom algoritmo de roteamento para uma rede na qual cada roteador conhece o tamanho do caminho em etapas até cada destino, para cada uma das linhas de saída, e também os comprimentos das filas para cada linha. Para simplificar, vamos supor que o tempo seja discreto e que um pacote possa mover-se à razão de uma etapa por intervalo de tempo.

Solução

Deve-se enviar o pacote pela linha de saída com as seguintes características:

·	A melhor rota é aquela para a qual a média entra o comprimento da fila e o tamanho da rota, medido em número de saltos, for menor.

·	A melhor rota deve ter a preferência, a menos que a fila correspondente ultrapasse um patamar determinado.

Quando o patamar for atingido deve-se descartar essa rota e adotar a segunda melhor rota e assim sucessivamente.

5.11(da 2a Edição)  - Um roteador usa uma combinação dos roteamentos batata quente e estático. Quando chega um pacote ele vai para a primeira opção de fila e somente se essa fila estiver vazia e a linha ociosa; caso contrário, ele utiliza a segunda opção de fila. Não existe terceira escolha. Se a taxa de chegada ao roteador para um certo destino é de  pacotes / s e a taxa de serviço é de  pacotes / s, que fração dos pacotes é roteada através da fila de primeira escolha? Considere chegadas e tempos de serviços de Poisson.

Solução

Se     então taxa1 = 100 %

Se  <

então

5.16(da 2a Edição)  - Como um mecanismo possível de controle do congestionamento em uma sub rede utilizando internamente circuitos virtuais, um roteador poderia se abster de confirmar um pacote recebido até que (1) ele saiba que sua última transmissão ao longo do circuito virtual foi recebida com sucesso e (2) ele tenha um buffer livre. Para simplificar, suponha que os roteadores usem um protocolo pára e espera e que cada circuito virtual tenha um buffer dedicado a ele para cada sentido de tráfego. Se ele leva T segundos para transmitir um pacote (de dados ou de confirmação), e existem n roteadores no caminho, qual é a taxa em que os pacotes são entregues ao host de destino? Considere que os erros de transmissão sejam raros e que a conexão host-roteador seja infinitamente rápida.

Solução

No protocolo para e espera o tempo total de transmissão de um, pacote é igual à soma dos tempos de ida do pacote e de volta do pacote de confirmação. Se o tempo de ida for T em cada enlace e o caminho tiver N nós, então o tempo de ida será igual a (N-1)*T. O tempo total será igual a 2*(N-1)*T. Em conseqüência a taxa de entrega dos pacote será igual a 1/(2*(N-1)*T) pacotes por segundo.

5.24(da 2a Edição)  - Quando um ETD e um ECD do X.25 decidem ambos realizar uma chamada ao mesmo tempo, ocorre uma colisão de chamadas e a chamada que chega é cancelada. Quando ambos os lados tentam encerrar simultaneamente, a colisão de encerramento é resolvida sem que haja qualquer solicitação de cancelamento. Você imagina que as reinicializações simultâneas são tratadas como colisões de chamadas ou como colisões de encerramento? Defenda sua resposta.

Solução

Como colisão de encerramento. Uma reinicialização reinicia todas as tabelas dos “hosts” que contém os circuitos virtuais correntes, acarretando no encerramento de todas as conexões correntes, mesmo que a transmissão dos dados ainda esteja em curso.

5.26(da 2a Edição)  - Descreva uma forma de fazer a remontagem de fragmentos IP no destino.

Solução

O IP considera os campos abaixo:

·	IDENTIFICATION

·	PROTOCOL

·	SOURCE ADDRESS

·	DESTINATION ADDRESS

Os pacotes com o mesmo valor para estes atributos são combinados dentro dos seguintes critérios:

O atributo FRAGMENT_OFFSET de seus cabeçalhos serve para a determinação de sua posição relativa. Além disso esse atributo serve para delimitar os extremos pois o primeiro fragmento possui esse atributo com valor 0 e o último fragmento possui o atributo flag MORE_FRAGMENTS com valor igual a 0.

6.24 - Um grupo de N usuários localizados no mesmo edifício estão usando todos o mesmo computador remoto através de uma rede X.25. O usuário médio gera L linhas de tráfego (entrada + saída) por hora em média, com o comprimento médio da linha sendo de P bytes, excluindo-se os cabeçalhos do X.25. A concessionária do serviço de pacotes cobra C centavos por byte de dados do usuário transportados, mais X centavos por hora para cada circuito virtual do X.25 aberto. Sob que condições é econômico multiplexar todas as N conexões de transporte sobre o mesmo circuito virtual do X.25, se tal multiplexação acrescenta 2 bytes de dados a cada pacote? Suponha que mesmo um só circuito virtual X.25 tem banda passante suficiente para todos os usuários.

Solução

N  número de usuários

L  linhas de tráfego por hora

p  número médio, em bytes, de comprimento por linha

c  custo de transporte dos bytes do usuário, em centavos por hora

x  custo horário de contratação de um circuito virtual

C1  custo horário de um sistema multiplexado

C2  custo horário de um sistema não multiplexado

A condição de vantagem na multiplexação é dada por C1 < C2 , ou então,

6.4(da 2a Edição)  - A Classe 0 do protocolo de transporte OSI não tem qualquer procedimento de controle de fluxo explícito. Isso significa que um transmissor rápido pode transmitir dados que possam afogar um receptor lento?

Solução

A camada de transporte utiliza os serviços da camada de rede. Se a camada de rede não fizer o controle de fluxo haverá perda de pacotes, o que será imediatamente detectado pela camada de transporte. Receptores lentos não são afogados por transmissores rápidos.

6.3 - Imagine um problema generalizado de n exércitos, no qual a concordância de qualquer par de exércitos seja suficiente para a vitória. Existiria um protocolo que permitisse aos azuis vencerem?

Solução

Este problema não tem solução pois sempre poderá ser reduzido a vários problemas de dois exércitos que, por usa vez, não tem solução.

6.22 - Em uma rede com tamanho máximo de pacote igual a 128 bytes, um tempo de existência máximo por pacote de 30s e um número de seqüência de pacote de 8 bits, qual é a taxa máxima de dados por conexão?

Solução

Se a seqüência é dada por um número de 8 bits então podem ocorrer 256 pacotes.

Durante o tempo de existência de um pacote existem

256 pacotes * 128 bytes/pacote * 8 bits/bytes = 28 * 27 * 23 bits = 218 bits

Então

| 218 bits | 30 seg |
| --- | --- |
| x bits | 1 seg |

x = 218 bits /30 seg = 8738,13 bps

6.5 - Por que o tempo de existência máximo do pacote T, tem de ser longo o bastante para assegurar que não somente o pacote, mas também suas confirmações tenham desaparecido?

Solução

Considere-se a seguinte seqüência de eventos para uma dada estação A:

1.	Recebe uma requisição de conexão atrasada de uma estação B com numeração x

2.	Envia uma aceitação de conexão com numeração x (de B) e y (de A)

3.	Recebe uma transmissão de dados atrasada de B com numeração x (de B) e z (de A)

Nessa ocasião A estava aguardando uma transmissão de dados de B com numeração x (de B) e y (de A). A rejeição (necessária) da duplicata atrasada <x,z> só pode ocorrer porque y e z de igual valor não podem coexistir, ou seja, um y anterior já teria “morrido” pela limitação do tempo de vida T.

6.7 - Considere o problema da recuperação de quedas do host (ou seja, a Figura 6-20). Se o intervalo entre a escrita e a transmissão de uma confirmação, ou vice-versa, puder se tornar relativamente pequeno, quais são as duas melhores estratégias de transmissor-receptor para minimizar a chance de uma falha de protocolo?

Solução

Chama-se de estado S0 aquele no qual não existe TPDU pendente e estado S1 aquele no qual existe TPDU pendente. A combinação das estratégias das estações emissora e receptora para recuperação de falhas apresentam os resultados abaixo, com a seguinte legenda

OK		protocolo funcionando adequadamente

DUP		mensagem duplicada pelo protocolo

PERD		mensagem perdida pelo protocolo

Considera-se a possibilidade de cada estação executar 3 atividades:

A		reconhecimento do pacote

W		gravação do conteúdo do pacote

C		estação falha

As possíveis permutações são 6. Ocorre que quando acontece uma falha as atividades subsequentes não ocorrem e são representadas entre parênteses.

| Estratégia da estação | Estratégia da estação receptora |
| --- | --- |
| emissora | AC(W) | AWC | C(AW) | C(WA) | WAC | WC(A) |
| Sempre retransmite | OK | DUP | OK | OK | DUP | DUP |
| Nunca retransmite | PERD | OK | PERD | PERD | OK | OK |
| Retransmite em S0 | OK | DUP | PERD | PERD | DUP | OK |
| Retransmite em S1 | PERD | OK | OK | OK | OK | DUP |

Se os tempos AW ou WA forem pequenos, então os eventos AC(W) e WC(A) serão eventos improváveis. O emissor deve retransmitir no estado S1 e o que faça o receptor não importa.

6.17 - O TCP só permite que exista uma conexão entre um par qualquer de PASTs. Você acha que isso também é verdadeiro para o TP4? Justifique sua resposta.

Solução

Não. O TP4 permite que se dois processos estiverem tentando estabelecer conexão entre o mesmo par de TSAP possam ser estabelecidas até duas conexões full-duplex independentes.

1o Período de 1998

Primeira Série de Exercícios

1.14 - Na maioria das redes, a camada de enlace de dados lida com erros de transmissão solicitando que quadros danificados sejam retransmitidos. Se a probabilidade de um quadro ser danificado é p, qual o número médio de transmissões necessárias para transmitir um quadro, se as confirmações nunca se perdem?

Solução

| Tentativa de transmissão | Quadros transmitidos | Quadros recebidos e confirmados |
| --- | --- | --- |
| 1 a | n | np |
| 2 a | np | np2 |
| 3 a | np2 | np3 |
| n-ésima | np n-1 | np n |

O número de quadros transmitidos em cada tentativa é obtido de uma progressão geométrica decrescente cuja soma de termos é dada por

O número médio de transmissões necessárias para cada quadro é dado por

Ou ainda

1.17 - Um sistema tem uma hierarquia de protocolos em n camadas. As aplicações geram mensagens de M bytes. Em cada uma das camadas é adicionado um cabeçalho de h bytes. Qual a fração da banda passante necessária é ocupada pelos cabeçalhos?

Solução

A razão desejada é igual a

1.19 - A arquitetura Netware da Novell se assemelha mais à X.25 ou à da Internet? Explique sua resposta.

Solução

A arquitetura Novell Netware se assemelha mais à da Internet do que a do X.25. Internet e Netware são arquiteturas de redes de computadores. Ambas possuem camadas de Aplicação e de Transporte. A camada de Rede é equivalente à camada Internet. As camadas Física e de Enlace da arquitetura Netware eqüivalem ao acesso à rede Internet.

X.25 é um serviço de comunicação de dados análogo ao Frame Relay, ATM ou SMDS. Os serviços fornecidos eqüivalem às camadas de Rede, Enlace e Física dos modelos RM-OSI e Novell Netware.

1.20 - A Internet vem duplicando seus usuários a cada 18 meses. Seu número é incerto mas estima-se que em janeiro de 1996 houvessem 7 milhões de usuários. Mantendo-se esses números qual seria o número provável de usuários em 2008?

Solução

Trata-se de crescimento por progressão geométrica com primeiro termo igual a n e razão p.

milhões

2.7 - Qual a banda passante existente em 0,1 mícron de espectro para um comprimento de onda de 1 mícron?

Solução

c = 3 x 108 m/s

= 0,1 x 10-6 m = 10-7 m

= 1,0 x 10-6 m

2.8 - Deseja-se enviar uma seqüência de imagens de telas por uma fibra ótica. As telas são de 480 x 640 pixels e cada pixel é representado por 24 bits. As telas sucedem-se a 60 vezes por segundo. Qual a banda passante necessária e quantos mícrons de comprimento de onda são necessários para esta banda a 1,3 mícrons?

Solução

480 x 640 x 24 x 60 = (25 x 3 x 5) x (27 x 5) x (23 x 3) x (22 x 3 x 5) = 217 x 33 x 53 =

= 131072 x 27 x 125 = 442368 Kbps

Supondo taxa de modulação de 1 bps/Hz isto corresponde a 0,44 THz

A largura de faixa correspondente é dada por

Supondo taxa de modulação de 40 bps/Hz isto corresponde a 0,011 THz e então

= 2,44 / 40 = 0,061 x 10-12 m = 6,1 x 10-14 m

O número de mícrons varia de 2,44 x 10-6 até 6,1 x 10-8

2.13 - Um feixe de laser de 1 mm é apontado para um detetor de 1 mm a 100 m de distância no topo de um edifício. Qual é a dispersão angular (em graus) que faz com que o feixe não mais encontre o detetor?

Solução

= artan(10-3/102) = artan(10-5) = 0,000573 graus

2.15 - Uma operadora telefônica possui 10 milhões de assinantes. Cada um deles está conectado a uma central por um par trançado de cobre.. O comprimento médio dos pares trançados é de 10 km. Supondo que a seção reta de cada fio é um círculo de 1 mm de diâmetro, que a massa específica do cobre é 9,0 e que o preço do cobre é de R$ 3,00 por quilo deseja-se saber quanto vale o cobre instalado no loop local.

Solução

| Seção reta de um cabo | m2 |
| --- | --- |
| Volume de cada par de assinante | m3 |
| Preço de cada cabo | 2/4 m3 x 9 t/m3 x 3000 R$/t = R$ 424,10 |
| Preço da planta | 107 x 424,10 = R$ 4 241 000 000,00 |

2.25 - Se uma portadora T1 perde o sincronismo ela tenta a sincronização usando o primeiro bit de cada quadro. Quantos quadros devem ser inspecionados, em média, para recuperar a sincronização com uma probabilidade de erro de 0,001?

Solução

A sincronização é verificada quando os bits de “framming” dos quadros sucessivos são iguais a 01010101...

A probabilidade de que o bit do primeiro quadro recebido após a perda de sincronização esteja correto é igual a 1/2. A probabilidade de que o bit do segundo quadro também esteja correto é de 1/2 * 1/2. Para uma probabilidade de erro p, o número de quadros a inspecionar é dado por n, sendo

Como log2(0,001) = -9,96578 então  -log2(0,001) = +9,96578

Para uma probabilidade de erro de 10-3 basta inspecionar 10 quadros pois 210 = 1024.

2.38 - Quantas linhas agüenta um PBX usando comutação por divisão de tempo, se o tempo de acesso à RAM é de 50 ns?

Solução

Os slots são de k bits e supõe-se n linhas, cada qual com 1 slot. Deve-se armazenar n slots em RAM e le-los novamente em 125 seg (pois trata-se de TDM). Sendo T o tempo de acesso à memória, então

2 x n x T = 125 seg   n = 125 seg /2 x T.

Para T = 50 nseg

n = 125 / (2 x 50 x 10-3) = 1250

2.41 - Quanto tempo é gasto para a transmissão de uma imagem de 8 por 10 polegadas através de fac-símile, por uma canal B (canal de voz)da RDSI? O fac-símile digitaliza a imagem a 300 pixels por polegada e atribui 4 bits por pixel. Os equipamentos atuais fazem melhor do que isso em linhas telefônicas comuns. Como?

Solução

| Número de pixels da imagem | 3 x 300 x 10 x 300 = 72 x 105 |
| --- | --- |
| Número de bits da imagem | 4 x 72 x 105 = 288 x 105 |
| Capacidade de um canal B | 64000 bps |
| Tempo de transmissão de uma imagem | 288 x 105 / 64000 = 450 seg = 7,5 min |

Os equipamentos atuais obtém resultados melhores porque utilizam compressão de dados na transmissão. Mais especificamente a maioria dos pixels é constituída de “brancos” e sua repetição é codificado por “run length”.

2.47 - Em um sistema de telefonia celular com células hexagonais é proibido reutilizar uma faixa de freqüência em uma célula adjacente. Se um total de 840 freqüências estão disponíveis, quantas delas podem ser usadas em uma dada célula?

Solução

As freqüências se dividem em conjuntos de faixas distintas para cada 7 células. Assim, para cada célula restam 840/7=120 faixas.

2.48 - Quantas micro células PCS, com 100 m de diâmetro, são necessárias para cobrir uma área de 120 quilômetros quadrados?

Solução

| Área de uma célula PCS | 102 x 102 x /4 = /4 x 104 m2 |
| --- | --- |
| Área total a cobrir | 120 x 106 m2 |
| Número de células necessárias | 120 x 106 / (/4 x 104) = 15279 |

2.49 - Algumas vezes quando um telefone celular atravessa uma fronteira entre células a ligação em curso encerra-se abruptamente, mesmo que os receptores e transmissores estejam funcionando perfeitamente. Por que?

Solução

Como as freqüências de células adjacentes tem de ser distintas uma ligação em curso ao transpor uma fronteira entre células precisa abandonar a freqüência que estava utilizando e receber uma nova freqüência da célula em que o aparelho está entrando. Quando a nova célula na qual o telefone está ingressando não dispuser de faixas de freqüências livres para conversação a ligação se encerra.

2.50 - Os 66 satélites de órbita baixa do projeto Iridium são divididos em seis enlaces em torno da terra. Na altitude deles isso corresponde a um período de 90 minutos. Qual o intervalo médio de “handoff” para um transmissor estacionário?

Solução

O projeto Iridium prevê 66 satélites em 6 enlaces polares. São 11 satélites por enlace. Cada satélite completa uma órbita em  90 minutos. No sentido dos meridianos o “handoff” ocorre a cada

90/11 = 8,18 min = 8 min 11 seg.

No sentido dos paralelos o “handoff” ocorreria a cada 24/6 = 4 horas.

Vale o menor período, ou seja 8 min 11 seg.

Segunda Série de Exercícios

3.1 - Uma mensagem vinda das camadas superiores é dividida em 10 quadros, cada qual com probabilidade de 80% de chegada ao destinatário sem danos. Se não houver controle de erros na camada de enlace qual deve ser o número médio de transmissões para que a mensagem seja recebida completa?

Solução

Probabilidade de um quadro chegar correto			0,8

Probabilidade de 10 quadros chegarem corretos		0,810  p = 0,810

Número esperado de transmissões

Só na décima vez que se transmitir toda a mensagem é provável sua chegada intacta.

3.6 - Para proporcionar mais confiabilidade do que a que pode ser dada por um único bit de paridade, um esquema de codificação para detecção de erros utiliza um bit de paridade para verificar todos os bits de numeração ímpar e um segundo bit de paridade para todos os bits de numeração par. Qual é a distância de Hamming desse código?

Solução

A distância de Hamming é dois pois a alteração de um único bit não produz uma palavra código válida pela natureza do bit de paridade. Trocando-se dois bits pares ou ímpares chega-se a um caractere válido.

3.8 - Um bloco de bits com n linhas e k colunas usa bits de paridade horizontais e verticais para detecção de erros.  Suponha que exatamente 4 bits estão invertidos devido a erros de transmissão. Derive uma expressão para a probabilidade de que o erro passe desapercebido.

Solução

O padrão de erros é uma matriz de n linhas e k colunas. Bits corretos correspondem a 0 e bits errados correspondem a 1. Para 4 erros por bloco existem 4 uns na matriz. O primeiro 1 pode ser posicionada de nk maneiras. O segundo de nk-1 maneiras e assim sucessivamente. O número de blocos com 4 erros pode ser eleito de nk(nk-1)(nk-2)(nk-3) maneiras distintas.

Erros não detectados ocorrem quando os 4 bits 1 estão nos vértices de um retângulo. Em coordenadas cartesianas cada bit 1 está em (x,y) aonde 0xk e 0yn.

Se o bit mais próximo à origem está em (p,q), então o número de retângulos válidos é igual a (k-p-1)(n-q-1). O número total de retângulos é obtido do somatório de todas as possibilidades. Dividindo o número de retângulos válidos pelo número de maneiras de distribuir os 4 bits de erro se obtém a probabilidade de um erro não detectado.

3.10 - Os protocolos de enlace usualmente colocam o CRC no final da quadro e não no cabeçalho. Por que?

Solução

O CRC depende de todo o quadro e para a transmissão seqüencial não pode ir senão no final do quadro sob pena de “bufferização” desnecessária.

3.19 - Imagine que você esteja escrevendo o software da camada de enlace de dados para uma linha que é utilizada a fim de enviar dados para você, mas não a partir de você. O outro extremo utiliza o HDLC, com um número de seqüência de 3 bits e um tamanho de janela de sete quadros. Você gostaria de colocar no buffer tantos quadros fora de seqüência quanto fosse possível para aumentar a eficiência, mas não tem permissão para modificar o software no lado transmissor. É possível ter uma janela maior que um no receptor, e ainda garantir que o protocolo nunca falhará? Se assim for, qual é a maior janela que pode ser usada com segurança?

Solução

Não é possível garantir que o protocolo não falhará se a janela de recepção tiver tamanho maior do que 1. Isto pode ser demonstrado por contradição. Suponha-se, por exemplo, janela de tamanho 2. Sabe-se que a janela de transmissão tem 8 quadros (0 a 7) e número de seqüência de 3 bits. Caso os quadros 0 a 6 já tenham sido recebidos e reconhecidos os quadros 0 a 5 e caso os reconhecimentos tenham sido perdidos então o receptor estaria preparado para receber os quadros 7 e novo 0. Como não houve reconhecimento quando a primeira temporização dispara o emissor envia novamente o primeiro quadro 0. O receptor colocaria este quadro em sua janela de recepção. Quando um quadro de numeração aceitável na janela é recebido um quadro anterior que estava aguardando sucessor é passado à camada de rede. No caso o quadro 6 é reconhecido e passado à camada de rede. A retransmissão dos quadros 1 a 6 não é recebida por estar fora dos limites da janela. Quando chegar o quadro 7 o antigo quadro 0 será reconhecido e passado á camada de rede provocando um erro de protocolo.

3.20 - Considere a operação do protocolo 6 sobre uma linha livre de erros de 1 Mbps. O tamanho máximo de quadro é de 1000 bits. Novos pacotes são gerados com uma separação de cerca de um segundo entre eles. O intervalo de sincronização é de 10 ms. Se o temporizador especial de confirmação fosse eliminado, ocorreriam sincronizações desnecessárias. Quantas vezes a mensagem média seria transmitida?

Solução

Se não houver confirmação de um quadro, x por exemplo, quando  intervalo de temporização terminar o emissor retransmite o quadro. Quando o receptor receber um quadro duplicado responderá com um NAK dizendo que esperava receber o sucessor do quadro x. O emissor ao receber este NAK saberá que o quadro x foi recebido com sucesso. Assim cada quadro é transmitido duas vezes pois a segunda vez provoca o NAK que garante o recebimento do primeiro quadro.

3.24 - Considere um canal de satélite de 64 Kbps livre de erros, usado para enviar quadro de dados de 512 bytes em um sentido, com confirmações muito curtas voltando pelo outro caminho. Qual é o throughput máximo para tamanho de janelas de 1, 7, 15 e 127?

Solução

Um quadro ocupa o canal por (8 x 512 b) / (64000 b/s) = 64 ms. O tempo de ida e volta da transmissão é de 540 ms. Para ocupar todo o canal são necessários 540 ms / 64 ms = 9 quadros na janela.

Janelas de um quadro tem vazão de 8 x 512 / (540 x 10-3) = 7585 bps

Janelas de tamanho 7 tem vazão 7 x 7585 = 53096 bps

Dividindo 64 Kbps por 7585 bps verifica-se que nenhuma janela de tamanho maior do que 8 conseguirá vazão superior a 64 Kbps que é o limite do canal.

4.5 - Medidas feitas em um canal ALOHA com aberturas com população infinita mostram que 10% das aberturas estão ociosas.

(a) Qual a carga G do canal?

(b) Qual é o throughput?

(c) O canal está sobrecarregado ou com baixa carga?

Solução

(a) P0 = 0,1 e P0 = e-G  G = -ln P0 = - ln 0,1 = 2,3

(b) G = 2,3 e e-G = 0,1  S = Ge-G=0,23

(c)  Como G  S o canal está sobrecarregado.

4.14 - Em relação à ortogonalidade das seqüências de chips CDMA prove que se

.

Solução

é a negação de T e então a “chip sequence” de T é negada e seu i-ésimo elemento torna-se -Ti.

4.16 - Um receptor CDMA recebe os seguintes chips : (-1 +1 -3 +1 -1 -3 +1 +1). Supondo conhecidas as seqüências de chips definidas na figura abaixo, quais as estações que transmitiram e quais os bits transmitidos por cada uma delas?

| Estação | Seqüência |
| --- | --- |
| A | -1-1-1+1+1+1+1+1 |
| B | -1-1+1-1+1+1+1-1 |
| C | -1+1-1+1+1+1-1-1 |
| D | -1+1-1-1-1-1+1-+1 |

Solução

SA = 1/8(-1+1-3+1-1-3+1+1)( -1-1-1+1+1+1+1+1)=1/8(8) = 1		bit 1 (Estação A)

SB = 1/8(-1+1-3+1-1-3+1+1)( -1-1+1-1+1+1+1-1) =1/8(-8) = -1		bit -1 (Estação B)

SC = 1/8(-1+1-3+1-1-3+1+1)( -1+1-1+1+1+1-1-1)= 1/8(0) = 0		nenhum bit (Estação C)

SD = 1/8(-1+1-3+1-1-3+1+1)( -1+1-1-1-1-1+1-+1)= 1/8(8) = 1		bit 1(Estação D)

4.21 - Considere uma rede CSMA/CD funcionando a 1 Gbps em um cabo de 1 km de comprimento, sem repetidores. A velocidade do sinal no cabo é de 200.000 km/s. Qual é o tamanho mínimo de quadro?

Solução

t = e/v = 103 m / (2 x 108 m/s) = 5 x 10-6 s

Para ida e volta são 10 s, correspondendo a um tamanho mínimo de quadro de

109 b/s x 10 x 10-6 s = 104 b ou 10000/8 = 1250 Bytes

4.27 - O retardo em um “token ring” deve ser suficiente para conter todo o “token”. Se o cabo não tiver comprimento suficiente deve-se introduzir artificialmente algum retardo. Explique porque este retardo é necessário quando se tem um “token” de 24 bits e um anel com apenas 16 bits de retardo.

Solução

Sendo o “token” de 24 bits ele não cabe em um anel com 16 bits de retardo e, portanto é impossível sua circulação. Há necessidade de introduzir retardos adicionais para que, pelo menos, o “token” consiga estar todo presente no anel em um dado instante.

4.29 - No token ring, o transmissor retira o quadro. Que modificações no sistema seriam necessárias para que, em vez do transmissor, o receptor removesse o quadro, e quais seriam as conseqüências?

Solução

As estações recebem bits e os repassam. Ao receber os primeiros bits ainda não se conhece o endereço para saber para qual estação o quadro se destina e haveria necessidade de “bufferização” até saber se o quadro deveria ser eliminado ou não. A “bufferização” exige memória e introduz retardo na rede.

4.36 - Os quadros Ethernet devem ter, no mínimo, 64 bytes para garantir que o transmissor ainda esteja transmitindo na ocasião de uma colisão na extremidade do cabo. Fast Ethernet mantém o tamanho mínimo de 64 bytes embora transmita em velocidade muito maior. Como é possível manter o mesmo valor mínimo de quadro?

Solução

Fast Ethernet utiliza segmentos dez vezes menores do que a Ethernet original, o que resolve o problema.

4.41 - Um grande anel FDDI tem 100 estações a uma rotação de “token” de 40 ms. O tempo de posse do “token” é de 10 ms. Qual a eficiência máxima que se pode alcançar no anel?

Solução

Tempo de percurso entre estações 				 40ms / 100 = 0,4 ms

Tempo de transmissão					10 ms

Tempo gasto para o “token” chegar à outra estação		10,4 ms

Eficiência = 10/10,4 = 0,96 = 96%

Terceira Série de Exercícios

5.8 - Considere a sub rede da figura abaixo. Está sendo utilizado o roteamento pelo vetor de distâncias e os vetores de distâncias que chegaram ao roteador C juntamente com os retardos medidos a partir de C são os seguintes:

| Estações | Vetores de distâncias | Retardos medidos |
| --- | --- | --- |
| B | (5, 0, 8, 12, 6, 2) | 6 |
| D | (16, 12, 6, 0, 9, 10) | 3 |
| E | (7, 6, 3, 9, 0, 4). | 5 |

B

B

E

E

A

A

E

E

C

C

D

D

F

F

Pede-se indicar a linha de saída a utilizar e o retardo esperado.

Solução

|  | Vetores recebidos | Retardo a partir de C | Tabela de | Porta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Para | B | D | E | por B | por D | por E | roteamento | de saída |
| De |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 5 | 16 | 7 | 11 | 19 | 12 | 11 | B |
| B | 0 | 12 | 6 | 6 | 15 | 11 | 6 | B |
| C | 8 | 6 | 3 | 14 | 9 | 8 | 0 | - |
| D | 12 | 0 | 9 | 18 | 3 | 14 | 3 | D |
| E | 6 | 9 | 0 | 12 | 9 | 5 | 5 | E |
| F | 2 | 10 | 4 | 8 | 13 | 9 | 8 | B |
| Retardos medidos de C | 6 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |

Tomando o mínimo para cada destino, exceto C se obtém (11, 6, 0, 3, 5, 8).

As linhas de saída são (B, B, -, D, E, B).

5.19 - Uma rede ATM usa um esquema de balde de permissões para o ajustamento de tráfego. Uma nova permissão é colocada no balde a cada 5 s. Qual é maior taxa sustentável da rede, não contando os bits de cabeçalho?

Solução

Cada permissão carrega uma célula.

Cada célula tem 48*8=384 bits sem contar os bits de cabeçalho

| 1 célula | 5 s |
| --- | --- |
| x células | 1 s |

x = 1 / (5 X 106) = 2 x 105 células/s

Taxa sustentável da rede  384 bits/célula X 200000 células/s = 76,8 Mbps

5.28 - Uma rede classe B da Internet tem uma máscara de sub rede 255.255.240.0. Qual é o número máximo de “hosts” por sub rede?

Solução

Máscara  255.255.240.000 ou 11111111 11111111 11110000 00000000

netid 11111111 11111111

subnetid  1111

hostid 0000 00000000

Para host id sobram 12 bits o que corresponde a 212 = 4096 hosts

Como os endereços 0 e -1 são reservados o número máximo de hosts por sub rede é igual a 4094.

5.33 - A maioria dos protocolos de roteamento IP usa o número de enlaces como métrica a ser minimizada no cálculo do roteamento. Para as redes ATM o número de enlaces não é tão importante. Por que?

Solução

IP utiliza comutação de pacotes por armazenamento e retransmissão, o que implica em receber todo o pacote para interpretá-lo e a seguir retransmiti-lo. Desta maneira freqüentemente o tempo de armazenamento e retransmissão de um pacote é maior do que o tempo gasto no trajeto. As redes desse tipo devem minimizar o número de saltos ou enlaces pois são as operações custosas do processo. Os comutadores ATM logo após lerem os primeiros 5 bytes de cabeçalho iniciam a retransmissão das células e com isso o retardo em cada comutação é mínimo. Assim sendo para as redes ATM o número de enlaces percorrido não é tão importante.

5.35 - Uma pessoa que mora em Boston viaja para Minneapolis levando seu computador portátil. Para sua surpresa a rede local em seu destino é uma rede sem fio com endereços IP e ela não tem como conectar fisicamente seu computador. Para poder garantir o emprego de correio eletrônico e a chegada correta de tráfego é preciso levar e instalar os agentes domésticos e agentes exteriores?

Solução

Sim. Sem a instalação desses agentes não há como pacotes chegando a seu endereço original em Boston sejam redirecionados para Minneapolis. É necessário que o agente exterior de Minneapolis crie uma entrada em suas tabelas para a estação e o agente doméstico de Boston tem de saber que precisa interceptar as mensagens do usuário e  retransmiti-las para o agente exterior de Minneapolis. O fato da rede de Minneapolis ser com ou sem fio não faz a menor diferença para o processo.

5.40 - Em uma rede ATM está sendo estabelecido um novo circuito. Entre a fonte e o destinatário existem 3 comutadores. Quantas mensagens, incluindo as confirmações, devem ser enviadas para o estabelecimento do circuito?

Solução

| Origem |  | SW1 |  | SW2 |  | SW3 |  | Destino |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SETUP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONNECT |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ACK |

São 7 mensagens para o SETUP e 8 mensagens para o CONNECT dando um total de 15.

5.43 - Qual é maior comprimento de rajada em uma conexão ATM de 155,52 Mbps com ABR se o valor PCR é de 200.000 e o valor de L (tolerância primária) é de 25 s?

Solução

Pela analogia do balde furado considera-se que no instante inicial de um intervalo entre células T chegue a um roteador uma célula com uma quantidade T de informações e essa quantidade se escoe linearmente como um balde se esvaziando. No final do intervalo essa quantidade de informações se escoou completamente e chega outra quantidade igual. Caso a próxima célula chegue com intervalo de tempo T-x, nesse momento a quantidade de informações que deve se escoar deve ser T+x. Se esta antecipação se repetir no tempo 2T-2x a quantidade de informações a se escoar seria T+2x. O balde furado tem uma tolerância de “capacidade” L significando que até uma antecipação de L uma célula será considerada conforme. Antecipação maior faz com que o balde “transborde” e a célula seja rejeitada.

Deseja-se determinar o número máximo de células, N, que pode chegar a um comutador sem intervalo algum entre células, trazendo a “quantidade de informações” NT.

As células tem 53 x 8 = 424 bits

O tempo de transmissão de uma célula é dado por

O intervalo entre células é dado por T = 1/PCR = 1/2x106 = 5x10-6 s = 5s

A tolerância primária (L) é o tempo que uma célula pode se adiantar sem desestabilizar a seqüência.

O tamanho do balde geralmente é dado por T + L

As células que chegam em uma rajada de comprimento N são NT

As células que saem são (N-1)	( N-1 porque a primeira célula sempre é conforme)

O equilíbrio ocorre quando T + L = NT - (N-1)

T = 5 s

L = 25 s

= 2,73 s

células

6.2 - Considere-se o modelo de conexão da figura 6-5. Nele se supõe que pacotes podem ser perdidos pela camada de rede e que, portanto, devam ser confirmados um a um. Supondo que a camada de rede fosse completamente confiável e não perdesse pacote algum, que  mudanças seriam necessárias na figura 6-5?

Solução

O servidor para passar do estado IDLE para o estado ESTABLISED não precisa passar pelo estado intermediário aonde aguardaria o reconhecimento de sua TPDU de aceitação da requisição de conexão.

Havendo confiabilidade não é preciso aguardar confirmação e a linha pontilhada de PASSIVE ESTABLISHMENT PENDING para ESTABLISHED não é mais crítica na chegada da confirmação. A transição pode ocorrer imediatamente. Em verdade o estado PASSIVE ESTABLISHMENT PENDING desaparece desde que ele não se torna visível a partir de qualquer nível. O retorno de ESTABLISHED para o estado IDLE não sofre modificação pois a desconexão exige ações simétricas.

6.4 - Suponha que o esquema dirigido pelo relógio para a geração de números de seqüência iniciais seja usado com um contador de relógio com a amplitude de 15 bits. O relógio pulsa uma vez a cada 100 ms e o tempo de existência máximo de um pacote é de 60 s. Qual a freqüência de ressincronização necessária

(a) no pior caso?

(b) quando os dados consomem 240 números de seqüência / min?

Solução

Em um esquema dirigido pelo relógio os pacotes recebem como número de seqüência os k bits de menor ordem do relógio. Neste esquema são dados fundamentais o espaço de seqüências, ou ciclo (C) ao fim do qual reinicia a numeração e o intervalo de tempo (T), pequeno múltiplo da maior vida útil possível de um pacote.

Os relógios devem ser capazes de permanecer funcionando mesmo em caso de falha das estações ou servidores.. Na reinicialização evita-se a existência de mais de  uma TPDU com o mesmo número de seqüência criando uma região proibida na numeração.

Chamando de  o inverso de um pulso de relógio, a equação de numeração e tempo é dada por

| Situação inicial | s1(t) = t |
| --- | --- |
| Limite esquerdo da primeira zona proibida | s2(t) = t - (-T) |
| Segundo ciclo | s3(t) = (t - C) |
| Limite esquerdo da segunda zona proibida | s4(t) = t - (C - T) |

As seqüências de pacotes de dados dos usuários são do tipo si(t) = t onde  é o número de pacotes utilizados pelo usuário na unidade de tempo. A ressincronização será necessária para o valor de no qual si(t) = s4(t) .

O relógio de 8 bits tem ciclos com 32768 pulsos. Se os pulsos ocorrerem a cada 100 ms, então

C =  100 ms x 32768 = 3276,8 s

= 1/0,1 = 10

T = 60 s  (dado do problema)

si(t) = s4(t)   t =  t - (C - T) t =  10t - (3276,8 - 60)  t =  10t - 3216,8

(a) O pior caso ocorrerá para  = 0 t = 3216,8 s

Com taxa de geração zero o emissor entraria na zona proibida em 3216,8 segundos.

(b) Com a seqüência de 240 números/minuto, a o número real de seqüência é igual a 4t, aonde t é expresso em segundos, pois  = 240/60 = 4.

4t =  10t - 3216,8 6t = 32168  t = 5361,3 s

s

s

t

t

s2

s2

s1

s1

s3

s3

s4

s4

T

T

T

T

C - T

C - T

si

si

Primeira zona proibida

Primeira zona proibida

Segunda zona proibida

Segunda zona proibida

C

C

6.7 - Considere-se o problema de recuperação de falhas da figura 6-18. Se o intervalo entre a gravação e o envio de uma confirmação, ou vice versa, puder ser relativamente pequeno, quais são as duas melhores estratégias de transmissão-recepção para minimização de uma falha de protocolo?

Solução

Chama-se de estado S0 aquele no qual não existe TPDU pendente e estado S1 aquele no qual existe TPDU pendente. A combinação das estratégias das estações emissora e receptora para recuperação de falhas apresentam os resultados abaixo, com a seguinte legenda

OK		protocolo funcionando adequadamente

DUP		mensagem duplicada pelo protocolo

PERD		mensagem perdida pelo protocolo

Considera-se a possibilidade de cada estação executar 3 atividades:

A		reconhecimento do pacote

W		gravação do conteúdo do pacote

C		estação falha

As possíveis permutações são 6. Ocorre que quando acontece uma falha as atividades subsequentes não ocorrem e são representadas entre parênteses.

| Estratégia da estação | Estratégia da estação receptora |
| --- | --- |
| emissora | AC(W) | AWC | C(AW) | C(WA) | WAC | WC(A) |
| Sempre retransmite | OK | DUP | OK | OK | DUP | DUP |
| Nunca retransmite | PERD | OK | PERD | PERD | OK | OK |
| Retransmite em S0 | OK | DUP | PERD | PERD | DUP | OK |
| Retransmite em S1 | PERD | OK | OK | OK | OK | DUP |

Se os tempos AW ou WA forem pequenos, então os eventos AC(W) e WC(A) serão eventos improváveis. O emissor deve retransmitir no estado S1 e o que faça o receptor não importa.

6.14 - A um processo no “host” 1 foi atribuída a porta p e a um processo no “host” 2 foi atribuída a porta q. É possível existir duas ou mais conexões TCP entre essas duas portas ao mesmo tempo?

Solução

Uma conexão é identificada por seus “sockets” e cada “socket” é identificado por um par <IP,porta>.

A única conexão possível é identificada por (1,p)-(2,q).

6.15 - A maior “carga paga” de um segmento TCP é de 65.495 bytes. Porque foi escolhido este número?

Solução

Um segmento TCP é a carga paga de um pacote IP. Os pacotes IP tem até 65.535 bytes. Como os cabeçalhos TCP possuem, no mínimo, 20 bytes então a maior carga paga de um segmento TCP é dada por 65.515 bytes.

6.19 - Considere-se uma janela de congestão TCP tenha 18 Kbytes, o maior tamanho de segmento seja 1 Kbyte e ocorra uma temporização. Se as quatro próximas rajadas forem recebidas satisfatoriamente, qual deve ser o tamanho daquela janela?

Solução1

O patamar será dado por 18 KB /2 = 9 KB. O crescimento de 1 até 8 KB (maior potência de 2 multiplicada por 1 KB menor do que o patamar) será exponencial e a partir daí será linear. Se as transmissões forem todas satisfatórias o tamanho da janela vai evoluir assim

| Transmissão | Tamanho da janela |
| --- | --- |
| 1a | 1 KB |
| 2a | 2 KB |
| 3a | 4 KB |
| 4a | 8 KB |
| 5a | 9 KB |
| 6a | 10 KB |
| 7a | 11 KB |
| etc. | etc. |

6.21 - Uma máquina TCP está enviando janelas de 65.535 bytes por um canal de 1 Gbps com retardo de 10 s em uma só direção. Qual a maior taxa de transmissão que se pode alcançar? Qual é a eficiência da linha?

Solução

| Tempo de transmissão de uma janela | 20 ms |
| --- | --- |
| Janelas na unidade de tempo | 1 /(20 X 10-3) = 50 |
| Maior taxa de transmissão que se pode alcançar | 65.535 X 50 X 8 = 26,214 Mbps |
| Eficiência da linha | 26,214 Mbps / 1000 Mbps = 2,62 % |

6.24 - Um grupo de N usuários, em um mesmo edifício, está utilizando um mesmo computador remoto por meio de uma rede ATM. Um usuário, em média, gera L linhas de tráfego (entrada mais saída) por hora com um tamanho médio de linha de P bytes, sem contar os cabeçalhos ATM. O pacote transportador  custa C centavos por byte de dados do usuário mais X centavos por hora para cada circuito virtual ATM aberto. Em que condições é vantajoso multiplexar todas as N conexões em um mesmo circuito virtual ATM, se a multiplexação adiciona 2 bytes de dados a cada pacote? Supõe-se que um circuito virtual ATM tem banda passante suficiente para todos os usuários.

Solução

Custo por hora de se cada usuário tiver seu circuito virtual privado		NX + NLPC

Custo por hora se for usado apenas um circuito virtual privado		X + (P + 2)NLC

Economia da multiplexação			NX + NLPC - X - (P + 2)NLC

Condição de eficiência 	NX + NLPC - X - (P + 2)NLC > 0

X(N-1) + NLC  P - (P-2)  > 0  X(N-1) - 2NLC > 0  X > 2NLC / (N-1)

Se X > 2NLC / (N-1) então a multiplexação é mais vantajosa

Se X  2NLC / (N-1) então a multiplexação não é vantajosa

UFF

Redes de Computadores / Redes de Computadores I

(TCC04029 / TCC04083)

1o Período de 1999

Primeira Série de Exercícios

2.1  – Calcule o coeficiente de Fourier para a função f(t) = t (0 t 1).

Solução :

f(t)=t é uma função impar pois f(-t)=-f(t). Para as funções impares todo bn=0. Como os limites são 0 e 1, T=1 e f=1/T=1.

Fazendo u=t, du=dt, v=(-1/2n)cos(2nt), dv=sen(2nt), e lembrando que udv=uv-vdu, vem

2.17– Um diagrama de constelação de modems semelhante à Figura 2.19 tem pontos de dados nas seguintes coordenadas: (1, 1), (1, -1), (-1, 1) e (-1, -1). Quantos bps um modem com esses parâmetros pode alcançar a uma taxa de transmissão de 1.200 ?

Solução : Considerando que existem 4 possíveis valores por baud então L=4, log2L=2 3 a taxa de dados é 2*1200=2400 bps

2.18– Um diagrama de constelação de modems semelhante à Fig. 2.19 tem pontos de dados nas coordenadas (0,1) e (0,2). O modem utiliza modulação por fase ou modulação por amplitude?

Solução : Como ambos os resultados estão sobre o mesmo eixo não há desvio de fase e trata-se exclusivamente de modulação em amplitude.

2.23 – Qual é o percentual de overhead em uma linha T1; ou seja, qual percentagem dos 1,544 Mbps não é entregue ao usuário final?

Solução : Os quadros T1 possuem 24 canais de voz e 193bits. Cada “slot” de voz tem 7 bits úteis. O “overhead” é dado por (193-24*7)/193=13%

2.28 – Uma onda senoidal com a amplitude A é codificada usando a modulação delta, com x amostras/s. Uma saída de +1 corresponde a uma alteração de sinal de +A/8, e um sinal de saída de –1 corresponde a uma alteração de sinal de –A/8. Qual é a freqüência mais alta que pode ser rastreada sem erro cumulativo?

Solução : Para que não haja perda as amostras tem de ser extraídas de tal modo que a variação de amplitude de zero até o valor A comporte 8 amostras. Partindo da posição inicial o valor máximo do seno é obtido para o tempo T/4. Para um ciclo completo serão necessários 4*8=32 amostra. Mas para x amostras na unidade de tempo, o intervalo entre amostras é igual a 1/x segundos. O período deve ser pelo menos suficiente para conter 32 amostras, ou seja Tmin>32/x. Em função da freqüência fmax = 1/ Tmin , logo fmax = x/32

2.40 – A comutação por divisão de tempo necessariamente apresenta um retardo mínimo em cada estágio da comutação? Se for o caso, qual é esse retardo?

Solução : Nos comutadores desse tipo é necessário armazenar um quadro inteiro pois a ordem dos segmentos é trocada no comutador pois a seqüência de canais no tronco de entrada é independente da seqüência de canais no tronco de saída. Para armazenar um quadro o atraso é igual ao atraso de um quadro na linha. Para T1 esse atraso é de 125 s.

3.4 – Quando o recurso de inserção de bits é usado, é possível que a perda, inserção ou modificação de um único bit provoque um erro não detectado pelo checksum? Se não for possível, qual é o motivo? Se for possível, como isso é feito? O comprimento do checksum tem alguma implicação nesse caso?

Solução : Uma situação na qual pode ocorrer um erro sem ser detectado é a seguinte:

·	texto a ser transmitido contém a seqüência de bits 01111110;

·	A transparência de bits transmite essa seqüência como 011111010;

·	Por erro de transmissão o zero interposto pela transparência de bits se perde e o receptor recebe a seqüência 01111110;

·	receptor interpreta essa seqüência como indicador de fim de bloco;

·	receptor examina os bits que antecedem o falso delimitador interpretando-os como FCS;

·	Se o FCS for de n bits, a probabilidade de existência de uma seqüência aleatória que coincida com o FCS esperado é de 2-n. Pode ser que essa possibilidade esteja ocorrendo;

·	Nunca há certeza de acerto.

3.5– Você pode imaginar alguma circunstância em que é preferível um protocolo de loop aberto (por exemplo, um código de Hamming) para os protocolos de feedback discutidos neste capítulo?

Solução : Protocolos de ciclo aberto são aqueles que não dependem de confirmação (ACK). As circunstâncias nas quais esses protocolos são preferíveis àqueles com confirmação, por exemplo, são:

·	Situações nas quais as distâncias são muito grandes, como no caso de transmissões espaciais e interplanetárias;

·	No emprego  militar quando o receptor não deseja revelar sua posição transmitindo a conformação;

·	Situações nas quais a taxa de erro seja muito baixa.

4.6 – Em um sistema slotted ALOHA com uma população infinita, o número médio de slots que uma estação aguarda entre uma colisão e sua retransmissão é 4. Crie um diagrama com a curva de throughput com o retardo desse sistema.

Solução : Para ALOHA segmentado o “throughput” é dado por S=G*e-G, aonde G é o número de tentativas de transmissão por intervalo de um quadro.

O número esperado de transmissões é igual a E=eG. Os E eventos são separados por (E-1) intervalos de quatro quadros cada um. O atraso será, portanto igual a A=4*(E-1)=4*(eG-1).

A curva A=f(S) será obtida do par de equações paramétricas de A e S, variando os valores de G.

4.11 - Quais as propriedades que os protocolos de acesso a canal WDMA e GSM têm em comum?

Solução : Tanto WDMA quanto GSM usam uma combinação de FDM e TDM. A banda passante total é dividida em faixas de freqüência no GSM e em faixas de comprimento de onda no WDMA. Nessas faixas utiliza-se TDM.

4.15 –  Considere uma forma diferente de analisar a propriedade de ortogonalidade das seqüências de chips do CDMA. Os bits de um par de seqüências podem ter ou não uma correspondência entre eles. Expresse a propriedade de ortogonalidade em termos de correspondentes e não-correspondentes.

Solução : Duas seqüências de chips são ortogonais quando exatamente metade dos elementos correspondentes das duas seqüências coincidem e exatamente metade dos elementos das duas seqüências não coincidem. Quando dois elementos coincidem seu produto é igual a +1. Quando dois elementos não coincidem seu produto é igual a –1. Para obter soma 0, o número de elementos que coincidam deve ser igual ao número de elementos que não coincidam.

4.18 – Qual é a taxa de bauds da LAN 802.3 de 10 Mbps padrão?

Solução : Ethernet utiliza codificação Manchester com dois intervalos de sinalização por bit transmitido. A  taxa de dados Ethernet original é de 10 Mbps, logo a taxa de bauds é de 20 megabaud.

4.34 - O sistema da figura abaixo está ocioso. Um pouco depois, as estações C, A e B ficam disponíveis para o envio, nessa ordem e em rápida sucessão.  Partindo do princípio de que nenhum quadro de dados será transmitido até que as três tenham enviado um upstream de solicitação, mostre os valores RC e CD depois de cada solicitação e depois dos três quadros de dados.

E

RC

DC

E

RC

DC

D
RC

DC

D
RC

DC

A

RC

DC

A

RC

DC

B
RC

DC

B
RC

DC

C
RC

DC

C
RC

DC

Solução : A ordem de requisição de células para transmissão é C, A, B e os valores dos registradores são os seguintes:

| Instante | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RC | CD | RC | CD | RC | CD | RC | CD | RC | CD |
| Inicialmente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Após a requisição de C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Após a requisição de A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Após a requisição de B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Após a passagem do 1o quadro vago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Após a passagem do 2o quadro vago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Após a passagem do 3o quadro vago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.35 - Há quem diga que a Ethernet é inadequada para a comutação em tempo real, pois o intervalo de retransmissão de pior caso não tem limite.  Em que circunstâncias a token ring tem uma pior hipótese conhecida?  Parta do princípio de que o número de estações de uma token ring é fixo e conhecido.

Solução : Token Ring também não possuirá limite para o pior caso de tempo de espera se o tempo de permanência do token com uma estação que o tenha capturado são for limitado. Se o tempo máximo de permanência do token com uma estação for limitado é possível determinar o limite superior para o caso mais desfavorável.

4.39 - Uma ponte entre una LAN 802.3 e uma LAN 802.4 tem um problema com erros de memória intermitentes.  Esse problema pode provocar erros não detectados com os quadros transmitidos ou eles serão captados pelas somas de verificação?

Solução : Redes diferentes possuem quadros de tamanhos diferentes e, em conseqüência, seus FCS são diferentes. Quando os quadros passam por pontes que unem redes de arquiteturas diversas, as pontes refazem os quadros e calculam novos FCS. Quando existem erros na memória da ponte, e como os FCS são calculados sobre quadros em memória, os FCS serão calculados “certos” sobre dados “errados”. Se não houver erros de transmissão os quadros chegarão ao destino com FCS “certos”. O cálculo de FCS, para conferência, feito pelo receptor deve dar o mesmo resultado recebido e o quadro é dado como “bom”. Erros não detectados passam assim pelo sistema.

4.40 – O departamento de ciência da computação de uma universidade tem três slots de Ethernet, conectados por duas pontes transparentes em uma rede linear.  Um dia, o administrador da rede sai e é substituído às pressas por um técnico do centro de computação, que é aficionado por redes token ring da IBM.  O novo administrador, percebendo que as extremidades da rede não estão conectadas, encomenda rapidamente mais uma ponte transparente e conecta as extremidades perdidas a ela, criando um anel fechado.  O que acontece em seguida?

Solução : Esta conexão não acarreta problema algum. Quando uma nova ponte se anuncia à rede, o algoritmo de árvore geradora gera uma nova  árvore para a configuração atualizada. Esta nova topologia coloca  uma das pontes em estado de espera de maneira que ela só seja utilizada caso outra ponte falhe. Esta situação aumenta a confiabilidade e não causa problemas. Quanto mais pontes se colocar  sempre haverá uma árvore geradora resolvendo a situação.

4.43 No texto, afirmamos que um satélite com dois canais slotted ALOHA de enlace ascendente e um de enlace descendente pode alcançar uma utilização de enlace descendente de 0,736, dado um volume infinito de espaço de buffer.  Mostre como esse resultado pode ser obtido.

Solução : A probabilidade de sucesso na transmissão de um quadro é dada por e-1=0,368. A probabilidade de falha de um quadro é de 1-0,368-0,632. A probabilidade conjunta de sucesso dos dois canais “uplink” é

| Canal 1 | Canal 2 | Probabilidade de ocorrência | Quadros transmitidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Sucesso | Sucesso | 0,368 * 0,368 = 0,135 | 2 |
| Sucesso | Falha | 0,368 * 0,632 = 0,233 | 1 |
| Falha | Sucesso | 0,632 * 0,368 = 0,233 | 1 |
| Falha | Falha | 0,632 * 0,632 = 0,399 | 0 |

E=0,135*2+0,233*1+0,233*1+0,399*0=0,736

Segunda Série de Exercícios

5.6 – Como todos os roteadores e hosts estão funcionando adequadamente e todos os softwares estão livres de todos os erros, há alguma chance, por menor que seja, de que um pacote seja entregue para o destino errado?

Solução

Sim. Uma grande rajada de erros pode comprometer totalmente um pacote. Com FSC de k bits existe uma possibilidade de 2-k de um erro passar sem ser detectado. Se o campo de destino ou o número de circuito virtual for trocado, o pacote será entregue no destino errado e aceito como legítimo. Rajadas ocasionais de erros podem fazer pacotes corretos para um destino, tornarem-se pacotes “corretos” para outro destino.

5.7 – Cite uma heurística simples para localizar dois caminhos através de uma rede de uma determinada origem para um determinado destino que pode sobreviver à perda de qualquer de qualquer linha de comunicação (desde que existam dois desses caminhos). Os roteadores são considerados suficientemente confiáveis, portanto, não é preciso se preocupar com a possibilidade de travamentos

Solução

Seleciona-se uma rota, utilizando o caminho mais curto. Remove-se todos os arcos usados no caminho anterior e busca-se novamente o caminho mais curto. O segundo caminho será capaz de sobreviver a uma falha de qualquer linha do primeiro caminho e vice-versa.

5.12 – No texto, foi declarado que, quando um host móvel não está em sua localização de origem, os pacotes enviados para sua LAN são interceptados pelo seu agente doméstico. Em uma rede IP de uma LAN 802.3, como é que o agente doméstico executa essa interceptação?

Solução

O agente doméstico ilude o roteador, passando-se pela estação móvel, respondendo às requisições ARP. O roteador então associa o endereço IP da estação móvel ao endereço MAC do agente doméstico.

5.22 – Um dispositivo aceita quadros da Ethernet com a qual está conectada. Ele remove o pacote dentro de cada quadro, adiciona as informações de enquadramento em torno dele e o transmite, através de uma linha telefônica privada (sua única conexão com o mundo externo), para um dispositivo idêntico na outra extremidade. Esse dispositivo remove o enquadramento, insere o pacote em um quadro token ring e o transmite para um host local através de uma LAN token ring. Como você chamaria esse dispositivo?

Solução

Só existindo uma linha telefônica não há roteamento. O dispositivo é uma meia ponte. Seria uma ponte se houvesse conectados ao dispositivo duas redes de tecnologias distintas. Ao contrário, o que ocorre, é que na linha telefônica transitam quadros “neutros”, o que caracteriza um meio “gateway”.

5.23 – A fragmentação é necessária em inter-redes de circuito virtual ou apenas em sistemas de datagrama?

Solução

A fragmentação é necessária em qualquer caso. Em redes de circuitos virtuais, algumas redes ao longo do caminho podem aceitar pacotes de 1024 bytes, enquanto outras redes podem aceitar apenas pacotes de 48 bytes, por exemplo.

5.24 – O tunelamento em uma rede com circuitos virtuais concatenados é bastante simples: o roteador multiprotocolo de uma extremidade estabelece um circuito virtual para a outra extremidade e passa os pacotes através dela. Esse recurso pode ser usado em sub redes de datagrama? Se puder, de que forma?

Solução

Sim. O tunelamento pode ser usado em redes de datagrama. O pacote pode ser encapsulado no campo de dados de um datagrama pertencente à sub rede que está sendo percorrida e transmitido por esse datagrama.

5.26  – Suponha que, em vez de serem utilizados 16 bits na parte de rede de um endereço de classe B, foram usados 20 bits. Nesse caso, haveria quantas redes de classe B?

Solução

Os endereços IP da classe B iniciam com ‘10’. Se o endereço de rede possuir 20 bits sobram 18 bits e o número de redes será igual a 218 - 2.

5.29 – Você acabou de explicar o que é um protocolo ARP para um amigo. No final, ele diz o seguinte: “Entendi. Como o ARP fornece um serviço para a camada de rede, isso significa que ele faz parte da camada de enlace de dados. “O que você diz para ele?

Solução

ARP é um protocolo que faz parte da camada de rede e fornece serviços à camada de transporte. O endereçamento IP não ocorre ao nível de enlace. Os protocolos do nível de enlace movem quadros de um lado da linha para o outro.

5.30 - O ARP e o RARP mapeiam endereços de um espaço para outro. Nesse sentido, eles são iguais. No entanto, eles apresentam diferenças fundamentais ao serem implementados. Quais são as principais diferenças entre eles?

Solução

O protocolo RARP possui um servidor RARP que responde às requisições. O protocolo ARP não possui servidor e nele as estações é que respondem às requisições.

5.31 – Descreva uma maneira de fazer a rearrumação dos fragmentos IP no destino.

Solução

Os fragmentos podem chegar fora de ordem ou alguns deles podem não chegar. O tamanho total do pacote só será conhecido quando chegar o último fragmento. A solução natural consiste na “bufferização” dos fragmentos até a chegada do último deles. Nesta ocasião será conhecido o tamanho do pacote e pode-se construir outro “buffer” auxiliar sob a forma de mapa de bits, no qual cada 1 bit corresponde a 8 bytes de informação. Cada um desses bits será ligado quando os bytes correspondentes estiverem prontos. Quando todos os bits do mapa do bits forem iguais a 1 é porque o datagrama está completo.

5.32 – A maioria dos algoritmos de rearrumação dos fragmentos IP tem um temporizador para evitar que um fragmento perdido reserve os "buffers" de rearrumação indefinidamente. Suponha que um datagrama seja fragmentado em quatro fragmentos. Os três primeiros fragmentos chegam mas o quarto atrasa. Eventualmente o temporizador dispara e os três fragmentos na memória do receptor são descartados. Pouco depois chega o fragmento perdido. O que se deve fazer então?

Solução

Para o receptor, o que está chegando é parte de outro datagrama, que será enfileirada esperando sua continuação. Caso não chegue continuação a temporização levará ao descarte do último fragmento.

5.34 – Tanto no IP quanto no ATM o controle de erros abrange apenas o cabeçalho e não os dados. Por que foi adotada esta opção de projeto?

Solução

Um erro no cabeçalho é muito mais grave do que um erro nos dados. Um endereço errado pode fazer com que um pacote seja entregue a uma estação errada. Muitas estações não testam os pacotes recebidos, supondo que a rede não iria entregar a eles pacotes destinados a outras estações. Nem sempre se testa erros nos dados por ser custoso e porque as camadas superiores o fazem.

5.36 – O Ipv6 usa endereços de 16 bytes. Se um bloco com um milhão de endereços for alocado a cada pico segundo, quanto durarão os endereços do bloco?

Solução

Com 16 bytes (128 bits) existem 2128 endereços (3,4 x 1038). Um pico segundo corresponde a 10-18 seg. O tempo de exaustão de endereços será igual a

3,4 x 1038 x 10-18  = 3,4 x 1020 seg.

O número de segundos por ano é igual a 365 x 24 x 60 x 60 = 3,154 x 107

O tempo de exaustão será igual a (3,4 x 1020) / 3,154 x 107= 1,08 x 1013 anos.

6.12 – Discuta as vantagens e desvantagens dos protocolos de créditos em comparação com os de janela deslizante?

Solução

As janelas deslizantes são mais simples, tendo por parâmetros a gerenciar as bordas da janela. As janelas não aumentam nem diminuem. O esquema de créditos é mais flexível permitindo o gerenciamento dinâmico dos “buffers” independentemente das confirmações. Em verdade o esquema de créditos consiste em “autorizações” emitidas pelo receptor para que o transmissor coloque quadros na linha.

6.21 – Uma máquina TCP está transmitindo janelas de 65.535 bytes através de um canal de 1 Gbps, que tem um atraso de 10 ms em uma das direções. Qual é o throughput máximo que se pode alcançar? Qual a eficiência da linha?

Solução

Pode-se transmitir uma janela a cada 20 ms, ou seja 50 janelas/seg. A taxa de dados será 50 janelas/seg x 65536 bytes/janela = 3128750 bytes/seg

A eficiência da linha será: 3128750 bytes/seg * 8 bits/byte  =  0,026

1000 x 106  b/seg

6.35 – Para contornar o problema dos números de seqüência começarem a se repetir enquanto ainda existem pacotes antigos na rede, é possível usar números de seqüência de 64 bits. Um cabo de fibra ótica pode, entretanto, utilizar uma velocidade de 75 Tbps. Qual é o tempo de vida máximo de um pacote necessário para que nos certifiquemos de que as futuras redes de 75 Tbps não tenham problemas de repetição dos números de seqüência, mesmo usando números de 64 bits? Presuma que cada byte tem seu próprio número de seqüência, como acontece no TCP.

Solução

O tamanho do espaço de seqüências é 264 ou 1,84 x 1019  bytes. A numeração é feita por bytes.

| Tamanho do espaço de seqüências | 264 ou 1,84 x 1019 bytes |
| --- | --- |
| Taxa do transmissor | 75 Tbps ou 9,375 x 1012 bytes/s |
| Tempo de exaustão da seqüência (segundos) | 1,84 x 1019 / 9,375 x 1012 = 1,936 x 106 |
| Tempo de exaustão da seqüência (dias) | 1,936 x 106 / 86400 = 22,7 |
| Tempo de exaustão da seqüência (semanas) | 22,7 / 7 = 3,24 |

Caso haja adotada uma vida máxima inferior a 3 semanas para cada pacote, não ocorrerá problemas de superposição de números de seqüência.

Terceira Série de Exercícios

7.15 - O protocolo de assinatura por meio de um centro de autenticação interpõe uma notarização entre o emissor e o destinatário da informação. Considere-se um protocolo com a seguinte notação:

| Símbolos | Significado |
| --- | --- |
| A | Usuário emissor, ou Alice |
| B | Usuário destinatário, ou Bob |
| T | Usuário intruso, ou Trudy |
| BB | Centro de autenticação |
| KA | Chave privada de A |
| KB | Chave privada de B |
| KBB | Chave privada de BB |
| t | Marca de tempo anexada a uma mensagem |
| R | “String” pseudo aleatório para individualizar uma mensagem |
| P | Conteúdo da mensagem enviada de A para B |
| KA(B,RA,t,P) | Parcela criptografada da mensagem enviada de A para BB, com destino a B |
| A, KA(B,RA,t,P) | Íntegra da mensagem enviada de A para BB, com destino a B |
| KBB(A,t,P) | Parcela criptografada com KBB da mensagem enviada de BB para B |
| KB(A,RA,t,P,KBB(A,t,P) | Íntegra da mensagem enviada de BB para B (criptografada com KB) |

Este protocolo apresenta a seguinte falha: Se o computador de Bob travar, ele poderá perder o conteúdo de sua memória RAM. Quais os problemas que isso pode causar e o que pode ser feito para preveni-los.

Solução – Se Trudy gravar a mensagem do centro de autenticação para Bob e enviar uma duplicata dessa mensagem para sabotar o sistema Bob pode detectar a fraude verificando que o RA da mensagem falsa já foi recebido. O problema de falha de Bob antes de gravar RA pode comprometer o sistema. Pode-se evitar esta falha gravando RA antes de executar cada requisição. O problema dessa solução é que uma gravação de RA seguida de uma queda do sistema antes do atendimento da requisição faz com que esta requisição seja perdida para sempre.

7.17 - Terminais de pontos de venda que utilizam cartões com tarja magnética e senha têm uma falha fatal: um comerciante inescrupuloso pode modificar a leitora de cartões para armazenar todas as informações do cartão, assim como a senha, para reportar outras transações (falsas) no futuro. A próxima geração de terminais de pontos de venda utilizará cartões com uma CPU completa, teclado e uma pequena tela. Imagine um protocolo para esse sistema, que um comerciante inescrupuloso não consiga burlar.

Solução - Em cada operação de compra o usuário deve digitar no teclado de seu cartão inteligente o valor da transação. O comerciante ao tentar efetuar o débito, recebe um número pseudo aleatório emitido pelo banco. O cartão possui um processador interno que vai combinar o pseudo aleatório com seu número interno e devolver um valor transformado, que será transmitido ao banco. Como o banco conhece o pseudo aleatório e o algoritmo, ele recupera a identidade do usuário e faz o débito. Como o comerciante não conhece o número interno do cartão do usuário, não consegue criar uma resposta válida para um pseudo aleatório qualquer e não pode fraudar débitos.

7.27 – Considere o esquema de codificação “quoted-printable” MIME. Mencione um problema não discutido no texto e proponha uma solução.

Solução – Neste tipo de codificação todos os símbolos com representação ASCII acima de 127 são substituídos pelo sinal de igualdade (“=”) seguido dos dois dígitos hexadecimais que representam a representação ASCII do símbolo. Caso o texto contenha o sinal de igualdade seguido de dois dígitos hexadecimais (tal como = FF) isto pode ser interpretado como uma seqüência de escape. A solução, neste caso, consiste na codificação isolada do sinal de igualdade, de forma que todos os sinais de igualdade dêem início a seqüências de escape.

7.28 – Cite duas razões pelas quais o PGP comprime as mensagens.

Solução - A compressão de dados poupa banda possante e mascara as informações sobre freqüência de caracteres contidos no texto em claro.

7.30 – Supondo que todos os usuários Internet utilizassem o PGP, poderia uma mensagem PGP ser enviada a um número arbitrário de endereços Internet e ser decodificada corretamente por todos os destinatários? Discuta a resposta.

Solução - Suponha-se um endereçamento feito para uma lista de usuários. Cada um deles possui sua própria chave pública. Criptografando-se a chave IDEA com apenas uma das chaves públicas não permitirá que o sistema funcione a contento pois apenas o usuário proprietário daquela chave pública conseguirá recuperar a chave IDEA. A chave IDEA tem de ser criptografada com a chave pública de cada usuário.

7.33 - Quanto tempo é necessário para distribuir um dia de notícias através de um canal de satélite de 50 Mbps?

Solução - Considerando um volume de notícias de 500 MB por dia, o tempo de transmissão será igual a

7.37 - Quando são enviadas, as páginas da Web são prefixadas por cabeçalho MIME. Porquê?

Solução - O navegador necessita saber se a página contém texto, áudio, vídeo ou outro tipo de informação. Os cabeçalhos MIME esclarecem qual o tipo de página.

7.38 - Quando os visualizadores externos são necessários? Como um browser sabe qual usar?

Solução - Quando um navegador receber uma página que não consiga tratar, ele necessitará de um visualizador externo para exibir a página. Para saber qual visualizador deva usar o navegador consulta uma tabela de configuração ou solicita ao usuário uma indicação.

7.48 - Suponha que a Web contenha 10 milhões de páginas, cada uma com uma média de 10 hiperlinks. O acesso a uma página leva em média 100 ms. Qual o tempo mínimo necessário para indexar a Web inteira?

Solução - Para visitar todas as páginas, o tempo necessário é igual a 10 x 106 pag x 100 x 10-3 seg/pag = 106 seg. Em dias este tempo é igual a 106 seg / (86400 seg/dia) = 11,6 dias. O número de “links” por página é irrelevante, já que cada página é visitada apenas uma vez.

7.49 - Um CD armazena 650 MB de dados. A compactação é usada em CDs convencionais (de áudio)? Explique.

Solução - O sinal de áudio necessita 1,4 Mb/s. Um CD com 650 MB contém

650 MB x 8 b/B = 3.714 seg

1,4 Mb/s

Como uma hora tem 3.600 segundos e os CD não passam de uma hora de duração, não há necessidade de compactação.

7.50 - Qual a taxa de transmissão para arquivos VGA em cores não compactados com 8 bits por pixel a 40 quadros por segundo?

Solução - (640 x 480 pixels/quadro) x 8 b/pixel x 40 quadros/seg = 98,304 x 106 bps

7.51 - Suponha uma onda senoidal com fase nula e na qual as amostras sejam representadas por 3 bits. O erro de quantização decorrente vem do fato da representação das amostras ser em 3 bits. A primeira amostra, em 0, é exata mas as outras não. Qual a porcentagem de erro para amostras obtidas a 1/32, 2/32 e 3/32 do período?

Solução – Em uma onda senoidal os valores variam de –1  até +1. Para 3 bits os incrementos são de 0,25 e os valores que coincidirem com múltiplos de 0,25 terão representação exata, ao contrário dos demais valores. Os valores reais são sen(2i/32) para i variando de 1 até 3

| i | sen(2i/32) | Representação | Erro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,195090 | 0,250000 | 0,281458 |
| 2 | 0,382683 | 0,500000 | 0,306563 |
| 3 | 0,555570 | 0,500000 | 0,100024 |

7.53 - Considere um exemplo de servidor de vídeo com 100000 usuários. Suponha que metade dos filmes é enviada entre 20 e 22 horas. Quantos filmes o servidor deverá transmitir ao mesmo tempo durante esse período? Se cada filme precisar de 4 Mbps, quantas conexões OC-12 o servidor precisa ter com a rede?

Solução -

| Número de usuários | 100000 |
| --- | --- |
| Filmes por usuário por mês | 2 |
| Filmes por mês | 200000 |
| Filmes por dia | 6600 |
| Filmes no horário nobre | 3300 |
| Banda passante de cada filme | 4 Mbps |
| Banda passante necessária | 13,2 Tbps |
| Capacidade de conexão OC-12 | 594 Mbps |
| Número de conexões OC-12 necessárias | 23 |

7.54 - Suponha que a Lei de Zipf mantenha os acessos a um servidor de vídeo com 1000 filmes. Se o servidor mantiver os 1000 filmes mais populares em disco magnético e os outros 9000 em disco ótico, forneça uma expressão que a indique a fração de todas as referências feitas ao disco magnético. Crie um pequeno programa para avaliar essa expressão numericamente.

Solução - A fração de todos as referencias aos primeiros r filmes é dada     por

A razão entre os primeiros 1.000 e os primeiros 10.000 é

Esta é a porcentagem de filmes que devem permanecer em discos magnéticos.